## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
7a. Előadás: Hálózati réteg
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Legrövidebb út alapú forgalomirányítás
Alhálózat reprezentációja
Az alhálózat tekinthető egy gráfnak, amelyben minden router egy csomópontnak és minden él egy kommunikációs vonalnak (link) felel meg. Az éleken értelmezünk egy nem-negatív súlyfüggvényt, amelyek a legrövidebb utak meghatározásánál használunk.
G=(V,E) gráf reprezentálja az alhálózatot
P útvonal súlya:
A
B
E
C
F
D
kommunikációs vonal (link)
router
1
5
2
1
2
1
1
3
súly

## Slide 3: Távolságvektor alapú forgalomirányítás
Dinamikus algoritmusoknak 2 csoportja van:
  távolságvektor alapú illetve (distance vector routing)
  kapcsolatállapot alapú (link-state routing)
Távolságvektor alapú: Minden router-nek egy táblázatot kell karbantartania, amelyben minden célhoz szerepel a legrövidebb ismert távolság, és annak a vonalnak az azonosítója, amelyiken a célhoz lehet eljutni. A táblázatokat a szomszédoktól származó információk alapján frissítik.
  Elosztott Bellman-Ford forgalomirányítási algoritmusként is nevezik.
  ARPANET eredeti forgalomirányító algoritmusa ez volt. RIP (Routing Information Protocol) néven is ezt használták.
Notes: Routing Information Protocol

## Slide 4: Távolságvektor alapú forgalomirányítás Elosztott Bellman-Ford algoritmus
Környezet és működés
Minden csomópont csak a közvetlen szomszédjaival kommunikálhat.
Aszinkron működés.
Minden állomásnak van saját távolság vektora. Ezt periodikusan elküldi a direkt szomszédoknak.
A kapott távolság vektorok alapján minden csomópont új táblázatot állít elő.
E
F
C
B
D
A
3
3
2
1
1
3
2
Cél | Ktsg.
A | 5
B | 2
D | 2
E | 4
F | 1
C állomás
DV táblája
Nincs bejegyzés C-hez
Kezdetben csak a közvetlen szomszédokhoz van info
  Más célállomások költsége = ∞
Végül kitöltött vektort kapunk
Notes: A direkt szomszédokhoz ismeri a késleltetést.

## Slide 5: Distance Vector Initialization
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 7 | C
D | ∞ | 
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 3 | D
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 7 | A
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | ∞ | 
B | 3 | B
C | 1 | C
Node D
Initialization:
for all neighbors V do
if V adjacent to A
D(A, V) = c(A,V);
else
D(A, V) = ∞;
…

## Slide 6: Distance Vector: 1st Iteration
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 7 | C
D | ∞ | 
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 3 | D
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 7 | A
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | ∞ | 
B | 3 | B
C | 1 | C
Node D
…
loop:
…
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) =
min(D(A, Y),
D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new min. for dest. Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
8
C
D(A,D) = min(D(A,D), D(A,C)+D(C,D))
= min(∞, 7 + 1) = 8
3
B
5
B
D(A,C) = min(D(A,C), D(A,B)+D(B,C))
= min(7, 2 + 1) = 3
D(A,D) = min(D(A,D), D(A,B)+D(B,D))
= min(8, 2 + 3) = 5
2
C
4
B
3
B

## Slide 7: Distance Vector: End of 3rd Iteration
Dest. | Cost | Next
B | 2 | B
C | 3 | B
D | 4 | B
2
3
1
A
B
C
D
1
7
Node A
Dest. | Cost | Next
A | 2 | A
C | 1 | C
D | 2 | C
Node B
Dest. | Cost | Next
A | 3 | B
B | 1 | B
D | 1 | D
Node C
Dest. | Cost | Next
A | 4 | C
B | 2 | C
C | 1 | C
Node D
…
loop:
…
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) =
min(D(A, Y),
D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new min. for dest. Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
Nothing changes, algorithm terminates
Until something changes…

## Slide 8: Elosztott Bellman-Ford algoritmus – példa
E
F
C
B
D
A
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | ∞ | -
D | ∞ | -
E | 2 | E
F | ∞ | -
A | 3
B | 0
C | ∞
D | 3
E | ∞
F | 1
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | ∞ | -
D | 6 | B
E | 2 | E
F | 4 | B
A | cost | N. Hop
B | 3 | B
C | 5 | B
D | 6 | B
E | 2 | E
F | 4 | B
3
3
2
1
1
3
2
Becsült késleltetés
A-tól kezdetben
B vektora A-nak
Új becsült késleltetés A-tól
Új becsült késleltetés A-tól
…
A | 0
B | 3
C | ∞
D | 6
E | 2
F | 4
A vektora B-nek és E-nek
A | 2
B | ∞
C | ∞
D | ∞
E | 0
F | 3
E vektora A-nak
Notes: ALHÁLÓZATBAN LÉVŐ ÖSSZES ROUTER SZERINT INDEXELVE
A megelőző saját táblázatot nem használja

## Slide 9
4
1
A
B
C
50
loop:
wait (link cost update or update message)
if (c(A,V) changes by d)
for all destinations Y through V do
D(A,Y) = D(A,Y) + d
else if (update D(V, Y) received from V)
for all destinations Y do
if (destination Y through V)
D(A,Y) = D(A,V) + D(V, Y);
else
D(A, Y) = min(D(A, Y), D(A, V) + D(V, Y));
if (there is a new minimum for destination Y)
send D(A, Y) to all neighbors
forever
1
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
Link Cost Changes,
Algorithm Starts
Algorithm Terminates
Good news travels fast
Notes: Change circles to rectangles, don’t block the text

## Slide 10: Távolság vektor protokoll – Végtelenig számolás problémája (count to infinity)
A
B
C
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 1 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 3 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 2 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 3 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 4 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 5 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 4 | B
B | 1 | B
Notes: Konvergál a helyes válaszhoz, de lassan teszi.
Késleltetés mértékegysége legyen az ugrások száma.
Jó hír terjedése A megjavul (A addig végtelen súllyal szerepel.) leghosszabb útnyi csere kell.
Végtelen választása … (hop/késleltetés)
ROBOSZTUSSÁG??

## Slide 11: Példa - Count to Infinity Problem
4
1
A
B
C
50
60
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 6 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 6 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 7 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 8 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 7 | B
B | 1 | B
Node B knows D(C, A) = 5
However, B does not know the path is C  B  A
Thus, D(B,A) = 6 !
Bad news travels slowly

## Slide 12: Elosztott Bellman-Ford algoritmus – Végtelenig számolás problémája
Probléma
A „jó hír” gyorsan terjed.
A „rossz hír” lassan terjed.
Azaz ciklusok keletkezhetnek.
Lehetséges megoldás:
  „split horizon with poisoned reverse”: negatív információt küld vissza arról a szomszédjának, amit tőle „tanult”. (RFC 1058)
Notes: Osztott láthatár tiltott visszaúttal
A path vektor a megoldás. (BGP) ELDÖNTENI, hogy rajta van-e az úton

## Slide 13: Split horizon with Poisoned Reverse
4
1
A
B
C
50
60
Node B
Node C
Time
D | C | N
A | 4 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 60 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 5 | B
B | 1 | B
D | C | N
A | 60 | A
C | 1 | B
D | C | N
A | 50 | A
B | 1 | B
D | C | N
A | 51 | C
C | 1 | B
D | C | N
A | 50 | A
B | 1 | B
Ha C B-n keresztül irányítja a forgalmat A állomáshoz
  C állomás B-nek D(C, A) = ∞ távolságot küld
  Azaz B állomás nem fog C-n keresztül irányítani az A-ba menő forgalmat

## Slide 14: Vége
Köszönöm a figyelmet!