## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
10. Előadás: Szállítói réteg++
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Mi az a torlódás?
A hálózat terhelése nagyobb, mint a kapacitása
  A kapacitás nem egyenletes a hálózatban
    Modem vs. Cellular vs. Cable vs. Fiber Optics
  Számos folyam verseng a sávszélességért
    otthoni kábel modem vs. corporate datacenter
  A terhelés időben nem egyenletes
    Vasárnap este 10:00 = Bittorrent Game of Thrones

## Slide 3: Mi az a torlódás?
A hálózat terhelése nagyobb, mint a kapacitása
  A kapacitás nem egyenletes a hálózatban
    Modem vs. Cellular vs. Cable vs. Fiber Optics
  Számos folyam verseng a sávszélességért
    otthoni kábel modem vs. corporate datacenter
  A terhelés időben nem egyenletes
    Vasárnap este 10:00 = Bittorrent Game of Thrones

## Slide 4: Miért rossz a torlódás?
Csomagvesztést eredményez
  A routerek véges memóriával (puffer) rendelkeznek
  Önhasonló Internet forgalom, nincs puffer, amiben ne okozna csomagvesztést
  Ahogy a routerek puffere elkezd telítődni, csomagokat kezd eldobni… (RED)
Gyakorlati következmények
  A routerek sorai telítődnek, megnövekedett késleltetés
  Sávszélesség pazarlása az újraküldések miatt
  Alacsony hálózati átvitel (goodput)

## Slide 5: Megnövekedett terhelés
Könyök („knee”)– a pont, ami után
  Az átvitel szinte alig nő
  Késleltetés viszont gyorsan emelkedik
Egy egyszerű sorban (M/M/1)
  Késleltetés = 1/(1 – utilization)
Szírt („cliff”) – a pont, ami után
  Átvitel lényegében leesik 0-ra
  A késleltetés pedig  ∞
Teléjes összeomlás
Terhelés
Terhelés
Átvitel
Késleltetés
Könyök
Szírt
Ideális pont
Notes: Innen kezdjük jövőhéten

## Slide 6: Torlódás vezérlés vs torlódás elkerülés
Teljes összeomlás
Átvitel
Könyök
Szírt
Terhelés
Torlódás elkerülés:
Maradj a könyök bal oldalán
Torlódás vezérlés
Maradj a szírt bal oldalán
Notes: itt

## Slide 7: Advertised Window Meghirdetett ablak, újragondolva
Megoldja-e a torlódás problémáját a TCP esetén a meghirdetett ablak használata?
NEM
Ez az ablak csak a fogadót védi a túlterheléstől
Egy kellően gyors fogadó kimaxolhatja ezt az ablakot
  Mi van, ha a hálózat lassabb, mint a fogadó?
  Mi van, ha vannak konkurens folyamok is?
Következmények
  Az ablak méret határozza meg a küldési rátát
  Az ablaknak állíthatónak kell lennie, hogy elkerüljük a torlódás miatti teljes összeomlást…

## Slide 8: Általános megoldások
Ne csináljunk semmit, küldjük a csomagokat megkülönböztetés nélkül
  Nagy csomagvesztés, jósolhatatlan teljesítmény
  Teljes összeomláshoz vezethet
Erőforrás foglalás
  Folyamokhoz előre sávszélességet allokálunk
  Csomagküldés előtt egy tárgyalási szakaszra is szükség van
  Hálózati támogatás kell hozzá
Dinamikus beállítás
  Próbák használata a torlódási szint megbecsléséhez
  Gyorsítás, ha torlódási szint alacsony
  Lassítás, amint nő a torlódás
  Nem rendezett dinamika, elosztott koordináció

## Slide 9: TCP Torlódásvezérlés
Minden TCP kapcsolat rendelkezik egy ablakkal
  A nem-nyugtázott csomagok számát vezérli
Küldési ráta ~ window/RTT
Ötlet: ablak méretének változtatása a küldési ráta vezérléséhez
Vezessünk be egy torlódási ablakot (congestion window) a küldő oldalon
  Torlódás vezérlés egy küldő oldali probléma
  Jelölése: cwnd

## Slide 10: Két fő komponens
Torlódás detektálás
  Eldobott csomag egy megbízható jel
    Késleltetés alapú megoldások – nehéz és kockázatos
  Hogyan detektáljuk a csomag eldobását? Nyugtával
    Időkorlát lejár ACK fogadása nélkül
    Számos duplikált ACK jön be sorban (később lesz róla szó)
Ráta beállító algoritmus
  cwnd módosítása
  Sávszélesség próba
  Válasz lépés a torlódásra

## Slide 11: Ráta vezérlés
Tudjuk, hogy a TCP ACK ütemezett
  Torlódás = késleltetés = hosszú várakozás a nyugták között
  Nincs torlódás = alacsony késleltetés = gyors ACK
Alapvető algoritmus
  ACK fogadása esetén: növeljük a cwnd ablakot
    Adat leszállítva, valószínűleg gyorsabban is küldhetünk
    cwnd növekedése arányos az RTT-vel
  Csomagvesztés esetén: csökkentsük a cwnd ablakot
    Adat elveszett, torlódásnak kell lennie a hálózatban
Kérdés: milyen függvényt használjuk a növeléshez és csökkentéshez? !!!!
Notes: 10 EA vége!!!

## Slide 12: Torlódás vezérlés megvalósítása
Három változót kell nyilvántartani:
  cwnd: torlódási ablak
  adv_wnd: a fogadó meghirdetett ablaka
  ssthresh: vágási érték (a cwnd frissítésére használjuk)
Küldésnél használjuk: wnd = min(cwnd, adv_wnd)
A torlódás vezérlés két fázisa:
  Lassú indulás („Slow start”) (cwnd < ssthresh)
    Az ún. bottleneck (legszűkebb) sávszélesség meghatározása a cél.
  Torlódás elkerülés (cwnd >= ssthresh)
    AIMD – Additive Increase Multiplicative Decrease
Notes: Got to here.

## Slide 13: Lassú indulás - Slow Start
Cél, hogy gyorsan elérjük a könyök pontot
Egy kapcsolat kezdetén (vagy újraindításakor)
  cwnd =1
  ssthresh = adv_wnd
  Minden nyugtázott szegmensre: cwnd++
Egészen addig amíg
  El nem érjük az ssthresh értéket
  Vagy csomagvesztés nem történik
A Slow Start valójában nem lassú
  cwnd exponenciálisan nő
Terhelés
Átvitel
Könyök
Szírt

## Slide 14: Slow Start példa
1
2
3
4
5
6
7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
cwnd = 8
cwnd gyorsan nő
Lelassul, amikor…
  cwnd >= ssthresh
  Vagy csomagvesztés történik

## Slide 15: Torlódás elkerülés
Additive Increase Multiplicative Decrease (AIMD) mód
ssthresh valójában egy alsóbecslés a könyök pontra
Ha cwnd >= ssthresh akkor Minden nyugtázott szegmens alkalmával növeljük a cwnd értékét (1/cwnd )-vel (azaz cwnd += 1/cwnd).
Azaz a cwnd eggyel nő, ha minden csomag nyugtázva lett.

## Slide 16: Torlódás elkerülés példa
Round Trip Times
Cwnd (szegmensek)
Slow Start
cwnd >= ssthresh
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
cwnd = 8
cwnd = 9
ssthresh = 8

## Slide 17: A teljes kép – TCP Tahoe (az eredeti TCP)
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Torlódás elkerülés
ssthresh

## Slide 18: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Kapcsolatorientált
Két résztvevő, ahol egy résztvevőt egy IP-cím és egy port azonosít.
A kapcsolat egyértelműen azonosított a résztvevő párral.
Nincs se multi-, se broadcast üzenetküldés.
A kapcsolatot fel kell építeni és le kell bontani.
Egy kapcsolat a lezárásáig aktív.

## Slide 19: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Megbízhatóság
Minden csomag megérkezése nyugtázásra kerül.
A nem nyugtázott adatcsomagokat újraküldik.
A fejléchez és a csomaghoz ellenőrzőösszeg van rendelve.
A csomagokat számozza, és a fogadónál sorba rendezésre kerülnek a csomagok a sorszámaik alapján.
Duplikátumokat törli.

## Slide 20: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Kétirányú bájtfolyam
Az adatok két egymással ellentétes irányú bájt-sorozatként kerülnek átvitelre.
A tartalom nem interpretálódik.
Az adatcsomagok időbeli viselkedése megváltozhat: átvitel sebessége növekedhet, csökkenhet, más késés, más sorrendben is megérkezhetnek.
Megpróbálja az adatcsomagokat időben egymáshoz közel kiszállítani.
Megpróbálja az átviteli közeget hatékonyan használni.

## Slide 21: A TCP evolúciója
Az eddigi megoldások a TCP Tahoe működéshez tartoztak
  Eredeti TCP
A TCP-t 1974-ben találták fel!
  Napjainkba számos változata létezik
Kezdeti népszerű változat: TCP Reno
  Tahoe lehetőségei, plusz…
  Gyors újraküldés (Fast retransmit)
    3 duplikált ACK? -> újraküldés (ne várjunk az RTO-ra)
  Gyors helyreállítás (Fast recovery)
    Csomagvesztés esetén:
      set cwnd = cwnd/2 (ssthresh = az új cwnd érték)

## Slide 22: TCP Reno: Gyors újraküldés
Probléma: Tahoe esetén ha egy csomag elveszik, akkor hosszú a várakozás az RTO-ig
Reno: újraküldés 3 duplikált nyugta fogadása esetén
Duplikált: ugyanaz a sorszám
  Explicit jele a csomagvesztésnek
1
2
3
4
5
6
7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
2
3
4
4
4
4
3 Duplikált ACK

## Slide 23: TCP Reno: Gyors helyreállítás
Gyors újraküldés után módosítjuk a torlódási ablakot:
  cwnd := cwnd/2 (valójában ez a Multiplicative Decrease)
  ssthresh := az új cwnd
  Azaz nem álltjuk vissza az eredeti 1-re a cwnd-t!!!
  Ezzel elkerüljük a felesleges slow start fázisokat!
  Elkerüljük a költséges időkorlátokat
Azonban ha az RTO lejár, továbbra is cwnd = 1
  Visszatér a slow start fázishoz, hasonlóan a Tahoe-hoz
  Olyan csomagokat jelez, melyeket egyáltalán nem szállítottunk le
  A torlódás nagyon súlyos esetére figyelmeztet!!!

## Slide 24: Példa: Gyors újraküldés/helyreállítás
Stabil állapotban, a cwnd az optimális ablakméret körül oszcillál
TCP mindig csomagdobásokat kényszerít ki…
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Torlódás elkerülés
Gyors újraküldés/helyreállítás
ssthresh
Időkorlát

## Slide 25: Számos TCP változat…
Tahoe: az eredeti
  Slow start és AIMD
  Dinamikus RTO, RTT becsléssel
Reno:
  fast retransmit (3 dupACKs)
  fast recovery (cwnd = cwnd/2 vesztés esetén)
NewReno: javított gyors újraküldés
  Minden egyes duplikált ACK újraküldést vált ki
  Probléma: >3 hibás sorrendben fogadott csomag is újraküldést okoz (hibásan!!!)…
Vegas: késleltetés alapú torlódás elkerülés
…

## Slide 26: TCP a valóságban
Mi a legnépszerűbb variáns napjainkban?
  Probléma: TCP rosszul teljesít nagy késleltetés-sávszélesség szorzattal rendelkező hálózatokban (a modern Internet ilyen)
  Compound TCP (Windows)
    Reno alapú
    Két torlódási ablak: késleltetés alapú és vesztés alapú
    Azaz egy összetett torlódás vezérlést alkalmaz
  TCP CUBIC (Linux)
    Fejlettebb BIC (Binary Increase Congestion Control) változat
    Az ablakméretet egy harmadfokú egyenlet határozza meg
    A legutolsó csomagvesztéstől eltelt T idővel paraméterezett

## Slide 27: Nagy késleltetés-sávszélesség szorzat (Delay-bandwidth product)
Probléma: A TCP nem teljesít jól ha
  A hálózat kapacitása (sávszélessége) nagy
  A késleltetés (RTT) nagy
  Vagy ezek szorzata nagy
    b * d = maximális szállítás alatt levő adatmennyiség
    Ezt nevezzük késleltetés-sávszélesség szorzatnak
Miért teljesít ekkor gyengén a TCP?
  A slow start és az additive increase csak lassan konvergál
  A TCP ACK ütemezett (azaz csak minden ACK esetén történik esemény)
    A nyugták beérkezési gyorsasága határozza meg, hogy milyen gyorsan tud reagálni
    Nagy RTT  késleltetett nyugták  a TCP csak lassan reagál a megváltozott viszonyokra

## Slide 28: Célok
A TCP ablak gyorsabb növelése
  A slow start és az additive increase túl lassú, ha nagy a sávszélesség
  Sokkal gyorsabb konvergencia kell
Fairség biztosítása más TCP változatokkal szemben
  Az ablak növelése nem lehet túl agresszív
Javított RTT fairség
  A TCP Tahoe/Reno folyamok nem adnak fair erőforrás-megosztást nagyon eltérő RTT-k esetén
Egyszerű implementáció

## Slide 29: Compound TCP
Alap TCP implementáció Windows rendszereken
Ötlet: osszuk a torlódási ablakot két különálló ablakba
  Hagyományos, vesztés alapú ablak
  Új, késleltetés alapú ablak
wnd = min(cwnd + dwnd, adv_wnd)
  cwnd-t az AIMD vezérli AIMD
  dwnd a késleltetés alapú ablak
A dwnd beállítása:
  Ha nő az RTT, csökken a dwnd (dwnd >= 0)
  Ha csökken az RTT, nő a dwnd
  A növekesés/csökkenés arányos a változás mértékével

## Slide 30: Compound TCP példa
Kis
RTT
Nagy
RTT
Agresszívan reagál az RTT változására
Előnyök: Gyors felfutás, sokkal fairebb viselkedés más folyamokkal szemben eltérő RTT esetén
Hátrányok: folyamatos RTT becslés
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Időkorlát
Lassabb cwnd növekedés
Gyorsabb cwnd növekedés

## Slide 31: TCP CUBIC
Alap TCP implementáció Linux rendszereken
Az AIMD helyettesítése egy „köbös” (CUBIC) függvénnyel
  B  egy konstans a multiplicative increase fázishoz
  T  eltelt idő a legutóbbi csomagvesztés óta
  W_max  cwnd a legutolsó csomagvesztés idején

## Slide 32: TCP CUBIC
Default TCP implementation in Linux
Replace AIMD with cubic function
  B  a constant fraction for multiplicative increase
  T  time since last packet drop
  W_max  cwnd when last packet dropped

## Slide 33: TCP CUBIC példa
Kevésbé pazarolja a sávszélességet a gyors felfutások miatt
A stabil régió és a lassú gyorsítás segít a fairség biztosításában
  A gyors felfutás sokkal agresszívabb, mint az additive increase
  A Tahoe/Reno variánsokkal szembeni fairséghez a CUBIC-nak nem szabad ennyire agresszívnak lennie
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
CUBIC fv.
cwndmax
Gyors felfutás
Stabil régió
Lassú gyorsítás a sávszélesség teszteléséhez

## Slide 34: Problémák a TCP-vel
Az Internetes forgalom jelentős része TCP
Azonban számos probléma okozója is egyben
  Gyenge teljesítmény kis folyamok esetén
  Gyenge teljesítmény wireless hálózatokban
  DoS támadási felület

## Slide 35: Kis folyamok (flows)
Probléma: kis folyamok esetén torz viselkedés
  1 RTT szükséges a kapcsolat felépítésére (SYN, SYN/ACK)
    pazarló
  cwnd mindig 1-gyel indul
    Nincs lehetőség felgyorsulni a kevés adat miatt
Az Internetes forgalom nagy része kis folyam
  Többnyire HTTP átvitel, <100KB
  A legtöbb TCP folyam el se hagyja a slow start fázist!!!
Lehetséges megoldás (Google javaslat):
  Kezdeti cwnd megnövelése 10-re
  TCP Fast Open: kriptográfiai hashek használata a fogadó azonosítására, a három-utas kézfogás elhagyható helyette hash (cookie) küldése a syn csomagban

## Slide 36: Wireless hálózatok
Probléma: A Tahoe és Reno esetén csomagvesztés = torlódás
  WAN esetén ez helyes, ritka bit hibák
  Azonban hamis vezeték nélküli hálózatokban, gyakori interferenciák
TCP átvitel ~
  Már néhány interferencia miatti csomagvesztés elég a teljesítmény drasztikus csökkenéséhez
Lehetséges megoldások:
  Réteg modell megsértése, adatkapcsolati információ a TCP-be
  Késleltetés alapú torlódás vezérlés használata (pl. TCP Vegas)
  Explicit torlódás jelzés - Explicit congestion notification (ECN)

## Slide 37: Szolgáltatás megtagadása Denial of Service (DoS)
Probléma: a TCP kapcsolatok állapottal rendelkeznek
  A SYN csomagok erőforrásokat foglalnak az szerveren
  Az állapot legalább néhány percig fennmarad (RTO)
SYN flood: elég sok SYN csomag küldése a szervernek ahhoz, hogy elfogyjon a memória és összeomoljon a kernel
Megoldás: SYN cookie-k
  Ötlet: ne tároljunk kezdeti állapotot a szerveren
  Illesszük az állapotot a SYN/ACK csomagokba (a sorszám mezőbe (sequence number mező))
  A kliensnek vissza kell tükrözni az állapotot…
Notes: The initial TCP sequence number, i.e. the SYN cookie, is computed as follows:
Top 5 bits: t mod 32
Middle 3 bits: an encoded value representing m
Bottom 24 bits: s
(Note: since m must be encoded using 3 bits, the server is restricted to sending up to 8 unique values for m when SYN cookies are in use.)
When a client sends back a TCP ACK packet to the server in response to the server's SYN+ACK packet, the client MUST (according to the TCP spec) use n+1 in the packet's Acknowledgement number, where n is the initial sequence number sent by the server. The server then subtracts 1 from the acknowledgement number to reveal the SYN cookie sent to the client.
The server then performs the following operations.
Checks the value t against the current time to see if the connection has expired.
Recomputes s to determine whether this is, indeed, a valid SYN cookie.
Decodes the value m from the 3-bit encoding in the SYN cookie, which it then can use to reconstruct the SYN queue entry.
From this point forward, the connection proceeds as normal.

## Slide 38: Szolgáltatás megtagadása Denial of Service (DoS)
Notes: The initial TCP sequence number, i.e. the SYN cookie, is computed as follows:
Top 5 bits: t mod 32
Middle 3 bits: an encoded value representing m
Bottom 24 bits: s
(Note: since m must be encoded using 3 bits, the server is restricted to sending up to 8 unique values for m when SYN cookies are in use.)
When a client sends back a TCP ACK packet to the server in response to the server's SYN+ACK packet, the client MUST (according to the TCP spec) use n+1 in the packet's Acknowledgement number, where n is the initial sequence number sent by the server. The server then subtracts 1 from the acknowledgement number to reveal the SYN cookie sent to the client.
The server then performs the following operations.
Checks the value t against the current time to see if the connection has expired.
Recomputes s to determine whether this is, indeed, a valid SYN cookie.
Decodes the value m from the 3-bit encoding in the SYN cookie, which it then can use to reconstruct the SYN queue entry.
From this point forward, the connection proceeds as normal.

## Slide 39: Kitekintés
Notes: itt

## Slide 40: Typical Internet Queuing
FIFO + drop-tail
  Simplest choice
  Used widely in the Internet
FIFO (first-in-first-out)
  Implies single class of traffic
Drop-tail
  Arriving packets get dropped when queue is full regardless of flow or importance
Important distinction:
  FIFO: scheduling discipline
  Drop-tail: drop policy

## Slide 41: RED Algorithm
Maintain running average of queue length
If avgq < minth do nothing
  Low queuing, send packets through
If avgq > maxth, drop packet
  Protection from misbehaving sources
Else mark packet in a manner proportional to queue length
  Notify sources of incipient congestion
  E.g. by ECN IP field or dropping packets with a given probability

## Slide 42: RED Operation
Min thresh
Max thresh
Average Queue Length
minth
maxth
maxP
1.0
Avg queue length
P(drop)

## Slide 43: RED Algorithm
Maintain running average of queue length
For each packet arrival
  Calculate average queue size (avg)
  If minth ≤ avgq < maxth
    Calculate probability Pa
    With probability Pa
      Mark the arriving packet: drop or set-up ECN
    Else if maxth ≤ avg
      Mark the arriving packet: drop, ECN

## Slide 44: Csomag dobás vagy ECN jelölés
Csomag dobás
  Újraküldés szükséges
  Egyszerűbb megvalósítás
  Timout lejárta után tud reagálni a forrás
ECN jelölés
  Végpont támogatás szükséges
  Az IP csomag ECT-0 (01) vagy ECT-1(10) jelöléssel
  Dobás helyett -> ECN CE (11) jel elhelyezése az IP fejlécben
  A fogadó érzékeli a CE jelet, majd a visszamenő TCP nyugtába bebillent egy ECE flaget, mely jelzi a forrásnak a torlódást
  Hagyományos TCP (CUBIC, RENO, stb.) források az ECE flaget csomagvesztésnek értelmezik, de újraküldés nem szükséges.

## Slide 45: Data Center TCP: DCTCP

## Slide 46: Generality of Partition/Aggregate
The foundation for many large-scale web applications.
  Web search, Social network composition, Ad selection, etc.
Example: Facebook
  Partition/Aggregate ~ Multiget
  Aggregators: Web Servers
  Workers: Memcached Servers
Memcached Servers
Internet
Web
Servers
Memcached Protocol

## Slide 47: Workloads
Partition/Aggregate
(Query)
Short messages [50KB-1MB]
(Coordination, Control state)
Large flows [1MB-50MB]
(Data update)
Delay-sensitive
Delay-sensitive
Throughput-sensitive
Notes: Replace PDF

## Slide 48: Impairments
Incast
Queue Buildup
Buffer Pressure

## Slide 49: Incast
TCP timeout
Worker 1
Worker 2
Worker 3
Worker 4
Aggregator
RTOmin = 300 ms
Synchronized mice collide.
  Caused by Partition/Aggregate.

## Slide 50: Queue Buildup
Sender 1
Sender 2
Receiver
Big flows buildup queues.
  Increased latency for short flows.
Measurements in Bing cluster
  For 90% packets: RTT < 1ms
  For 10% packets: 1ms < RTT < 15ms

## Slide 51: Data Center Transport Requirements
High Burst Tolerance
  Incast due to Partition/Aggregate is common.
Low Latency
  Short flows, queries
3. High Throughput
  Continuous data updates, large file transfers
The challenge is to achieve these three together.

## Slide 52: DCTCP: The TCP/ECN Control Loop
Sender 1
Sender 2
Receiver
ECN Mark (1 bit)
ECN = Explicit Congestion Notification
Notes: DCTCP is based on the existing Explicit Congestion Notification framework in TCP.

## Slide 53: DCTCP: Two Key Ideas
React in proportion to the extent of congestion, not its presence.
  Reduces variance in sending rates, lowering queuing requirements.
Mark based on instantaneous queue length.
  Fast feedback to better deal with bursts.
ECN Marks | TCP | DCTCP
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 | Cut window by 50% | Cut window by 40%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | Cut window by 50% | Cut window by 5%

## Slide 54: Data Center TCP Algorithm
Switch side:
  Mark packets when Queue Length > K.
  Sender side:
  Maintain running average of fraction of packets marked (α).
  In each RTT:
Adaptive window decreases:
  Note: decrease factor between 1 and 2.
B
K
Mark
Don’t
Mark
Notes: very simple marking mechanism
not all the tunings other aqms have
on the source side, the source is tryign to estimate the fraction of packets getting marked
using the obs that there is a stream of ecn marks coming back – more info in the stream than in any single bit
trying to maintain smooth rate variations to operate well even when using shallow buffers, and only a few flows (no stat mux)
F over the last RTT. In TCP there is always a way to get the next RTT from the window size. Comes from the self-clocking of TCP.
Only changing the decrease. Simplest version – makes a lot of sense. So generic could apply it to any algorithm – CTCP, CUBIC – how to cut its window leaving increase part to what it already does. Have to be careful here.

## Slide 55
DNS

## Slide 56: „8. réteg” (A szénalapú csomópontok)
Ha…
  Fel szeretnél hívni valakit, akkor el kell kérned a telefonszámát
    Nem hívhatod csak úgy “P I S T Á T”
  Levelet küldenél valakinek, akkor szükséged van a címére
Mi a helyzet az Internettel?
  Ha el akarod érni a Google-t, szükséges annak IP címe
  Tudja valaki a Google IP címét???
A probléma bennünk van:
  Az emberek nem képesek IP címek megjegyzésére
  Ember számára értelmes nevek kellenek, melyek IP címekre képezhetők

## Slide 57: Internetes nevek és címek
Címek, pl. 129.10.117.100
  Számítógépek által használt címkék a gépek azonosítására
  A hálózat szerkezetét tükrözi
Nevek, pl. www.northeastern.edu
  Ember számára értelmes címkék a gépeknek
  A szervezeti struktúrát tükrözi
Hogyan képezzünk az egyikről a másikra?
  Domain Name System (DNS)

## Slide 58: Réges régen…
A DNS előtt minden név-IP leképezés egy hosts.txt-ben volt
  /etc/hosts - Linuxon
  C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts - Windowson
Központosított, manuális rendszer
  A változásokat emailben kellett beküldeni a SRI-nek
    SRI=Stanford Research Institute
  A gépek periodikus időközönként letöltötték (FTP) a hosts.txt fájlt
  Minden név megengedett volt – nem volt benne hierarchia („flat” (sík) felépítés)
    alans_server_at_sbu_pwns_joo_lol_kthxbye

## Slide 59: A DNS felé
Végül a hosts.txt alapú rendszer szétesett
  Nem skálázható, SRI nem bírt a terheléssel/igényekkel
  Nehéz volt a nevek egyediségének biztosítása
    Pl. MIT
      Massachusetts Institute of Technology?
      Melbourne Institute of Technology?
  Számos gép rendelkezett nem naprakész hosts.txt-vel
Ez vezetett a DNS megszületéséhez…

## Slide 60: DNS általánosságban
Domain Name System
Elosztott adatbázis
  Nem központosított
Egyszerű kliens-szerver architektúra
  UDP 53-as port, vannak TCP implementációk is
  Rövid kérések – rövid válaszok; kérés-válasz típusú kommunikáció
Hierarchikus névtér
  Szemben a hosts.txt alapú flat megoldással
  pl. .com  google.com  mail.google.com

## Slide 61: Név hierarchia
A legfelső szint: Top Level Domains (TLDs)
Maximális famélység: 128
Minden Domén Név egy részfa
  .edu  neu.edu  ccs.neu.edu  www.ccs.neu.edu
Nincsenek névütközések
  neu.com vs. neu.edu
Root
edu
com
gov
mil
org
net
uk
fr
etc.
neu
mit
ccs
ece
husky
www
login
mail

## Slide 62: Hierarchikus adminisztráció
A fa zónákra bomlik
  Minden zóna rendelkezik egy felügyeleti szervvel
  A hierarchia egy részéért felelős
Példa:
  CCIS vezérli: *.ccs.neu.edu
  NEU vezérli: *.neu.edu
Root
edu
com
gov
mil
org
net
uk
fr
etc.
neu
mit
ccs
www
login
mail
ICANN
Verisign

## Slide 63: Szerver hierarchia
Egy DNS szerver funkciói:
  A hierarchia egy részét felügyeli
    Nem szükséges minden DNS nevet tárolnia
  A zónájához tartozó összes hoszt és domén rekordjainak tárolása
    Másolatok lehetnek a robosztusság növelés végett
  Ismeri a root szerverek címét
    Ismeretlen nevek feloldása miatt kell
A root szerverek minden TLD-t ismernek
  Azaz innen indulva fel lehet tárni…

## Slide 64: Top Level Domains
Internet Corp. Assigned Names and Numbers (1998)
22+ általános TLDs létezik
  klasszikusok: .com, .edu, .gov, .mil, .org, .net
  később keletkeztek: .aero, .museum, .xxx
~250 TLDs a különböző ország kódoknak
  Két betű (mint például .au, .hu), 2010-től plusz nemzetközi karakterek (például kínai)
  Több elüzletisedett, például a .tv (Tuvalu)
  Példa domén hack-ekre: instagr.am (Örményország), goo.gl (Grönland)
Notes: 1998-tól van az ICANN
Központi kezelésbe tartoznak a TLD-ek. (.net infrastuktúra technológiai üzemeltetők)
Tuvalu egy kicsiny sziget az oceánon, eladták a jogokat a verisign-nak. Vagy a .fm (micronéziai szövetségi államok).
DOMAIN HACK amikor eljátszák egy ország kódjával egy konkatenációval a nevet.
Instagram mobilos fotó szolgáltatás. (am - Armenia)
2009-ben a google release-elt egy URL rövidítőt ezen a címen. (gl - Greenland)

## Slide 65: Root Name Servers
A Root Zone Fájlért felelős
  Listát vezet a TLD-kről és arról, hogy ki felügyeli őket.
  ~272KB a fájl mérete
  Pl. bejegyzése:
com. 172800 IN NS a.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS b.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS c.gtld-servers.net.
Az ICANN adminisztrálja
  13 root szerver, címkék: AM
  Pl.: i.root-servers.net
  6 db ezek közül „anycastolt”, azaz globálisan számos replika létezik
Ha név nem feloldható (lokálisan), akkor hozzájuk kell fordulni
  A gyakorlatban a legtöbb rendszer lokálisan tárolja ezt az információt (cache)

## Slide 66: Map of the Roots

## Slide 67: Lokális névszerverek
Northeastern
Minden ISP/cég rendelkezik egy lokális, default névszerverrel
Gyakran a DHCP konfigurálja fel
A DNS lekérdezések a lokális névszervernél kezdődnek
Gyakran cache-be teszik a lekérdezés eredményét
Hol van a google.com?

## Slide 68: Authoratív Névszerverek
névIP leképezéseket tárolja egy adott hoszthoz
Northeastern
Hol van a www.neu.edu?
Root
edu
neu
www.neu.edu
A ‘neu.edu’ felügyelője
www.neu.edu = 155.33.17.68
Az ‘edu’ felügyelője

## Slide 69: Egyszerű doménnév feloldás
Minden hoszt ismer egy lokális DNS szervert
  Minden kérést ennek küld
Ha a lokális DNS szerver tud válaszolni, akkor kész…
  A lokális szerver a felügyelő szerver az adott névhez
  A lokális szerver cache-ében van rekord a keresett névhez
Különben menjünk végig a teljes hierarchián felülről lefelé egészen a keresett név felügyeleti szerveréig
  Minden lokális DNS szerver ismeri a root szervereket
  Cache tartalma alapján bizonyos lépések átugrása, ha lehet
    Pl. ha a root fájl tárolva van a cache-ben, akkor egyből ugorhatunk az „.edu” szerverére.

## Slide 70: Lekérdezések
A lekérdezésnek két fajtája van:
  Rekurzív lekérdezés – Ha a névszerver végzi el a névfeloldást, és tér vissza a válasszal.
  Iteratív lekérdezés – Ha a névszerver adja vissza a választ vagy legalább azt, hogy kitől kapható meg a következő válasz.
Melyik a jobb?
  Rekurzív jellemzői
    Lehetővé teszi a szervernek a kliens terhelés kihelyezését a kezelhetőségért.
    Lehetővé teszi a szervernek, hogy a kliensek egy csoportja felett végezzen cachelést, a jobb teljesítményért.
  Iteratív jellemzői
    Válasz után nem kell semmit tenni a kéréssel a névszervernek.
    Könnyű magas terhelésű szervert építeni.
Notes: (REK) Lokális névszerver rekurzívan elvégzi a névfeloldást
(ITE) Lokális névszerver  többi névszerver
Néhány iteratív lekérdezéssel válaszolható meg a rekurzív.
(ITE JELL) gondoljunk a ROOT szerverekre

## Slide 71: Rekurzív DNS lekérdezés
A lokális szerver terhet rak a kérdezett névszerverre (pl. root)
Honnan tudja a kérdezett, hogy kinek továbbítsa a választ?
  Random ID a DNS lekérdezésben
Root
com
ns1.google.com
www.google.com
asgard.ccs.neu.edu
Hol van a www.google.com?

## Slide 72: Iteratív DNS lekérdezés
A szerver mindig a következő kérdezendő névszerver adataival tér vissza
  “I don’t know this name, but this other server might”
Napjainkban iteratív módon működik a DNS!!!
Root
com
ns1.google.com
www.google.com
asgard.ccs.neu.edu
Hol van a www.google.com?

## Slide 73: DNS bejegyzés elterjedése
Van-e a teremben olyan, aki vásárolt már domén nevet?
  Észrevettétek-e, hogy kb. 72 óra kell ahhoz, hogy elérhető legyen a bejegyzés után?
  Ez a késés a DNS Propagáció/DNS bejegyzés elterjedése
Root
com
ns.godaddy.com
www.my-new-site.com
asgard.ccs.neu.edu
Miért nem sikerül ez egy új DNS név esetén?

## Slide 74: Cachelés VS frissesség
DNS elterjedés késését a cache okozza
asgard.ccs.neu.edu
Cached Root Zone File
Cached .com Zone File
Cached .net Zone File
...
Root
com
ns.godaddy.com
www.my-new-site.com
Hol van a
www.my-new-site.com?
A név nem létezik
A zóna fájlok 1-72 órig élnek a cache-ben

## Slide 75: DNS Erőforrás rekordok (Resource Records)
A DNS lekérdezéseknek két mezőjük van
  name és type
Az erőforrás rekord válasz egy DNS lekérdezésre
  Négy mezőből áll: (name, value, type, TTL)
  Egy lekérdezésre adott válaszban több rekord is szerpelhet
Mit jelent a name és a value mező?
  Ez a lekérdezés típusától (type) függ

## Slide 76: DNS lekérdezés típusok
Type = A / AAAA
  Name = domén név
  Value = IP cím
  A = IPv4, AAAA = IPv6
Type = NS
  Name = rész domén
  Value = a rész doménhez tartozó DNS szerver neve
  “Menj és küldd a kérésed ehhez a szerverhez”
Query
Name: www.ccs.neu.edu
Type: A
Resp.
Name: www.ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.81
Query
Name: ccs.neu.edu
Type: NS
Resp.
Name: ccs.neu.edu
Value: 129.10.116.51

## Slide 77: DNS lekérdezés típusok
Type = CNAME
  Name = domén név
  Value = kanonikus név
  Alias nevek használatához
  CDN használja
Type = MX
  Name = emailben szereplő domén név
  Value = mail szerver kanonikus neve
Query
Name: foo.mysite.com
Type: CNAME
Resp.
Name: foo.mysite.com
Value: bar.mysite.com
Query
Name: ccs.neu.edu
Type: MX
Resp.
Name: ccs.neu.edu
Value: amber.ccs.neu.edu

## Slide 78: Fordított lekérdezés (PTR rekord)
Mi a helyzet az IPnév leképezéssel?
Külön hierarchia tárolja ezeket a leképezéseket
  Gyökér pont: in-addr.arpa és ip6.arpa
DNS rekord típusa (type): PTR
  Name = IP cím
  Value = domén név
Nincs garancia arra, hogy minden IP címre működik
Query
Name: 129.10.116.51 Type: PTR
Resp.
Name: 129.10.116.51 Value: ccs.neu.edu

## Slide 79: DNS as Indirection Service
DNS számos lehetőséget biztosít
  Nem csak a gépekre való hivatkozást könnyíti meg!
Egy gép IP címének lecserélése is triviális
  Pl. a web szervert átköltöztetjük egy új hosztra
  Csak a DNS rekord bejegyzést kell megváltoztatni!

## Slide 80: Aliasing/Kanonikus nevek és Load Balancing/Terhelés elosztás
Egy gépnek számos alias neve lehet
www.reddit.com
www.foursquare.com
www.huffingtonpost.com
*.blogspot.com
david.choffnes.com
alan.mislo.ve
Egy domén névhez számos IP cím tartozhat
www.google.com

## Slide 81: Content Delivery Networks
A DNS válasz függhet a geográfiai elhelyezekedéstől, ISP-től, stb...

## Slide 82: A DNS fontossága
DNS nélkül…
  Hogyan találjunk meg egy weboldalt?
Példa: a mailszervered azonosít
  Email címet adunk meg weboldalakra való feliratkozásnál
  Mi van, ha valaki eltéríti a DNS bejegyzést a mailszerveredhez?
DNS a bizalom forrása a weben
  Amikor a felhasználó begépeli a www.bankofamerica.com címet, azt várja, hogy a bankja honlapja jelenjen meg.
  Mi van, ha a DNS rekordot meghackelték?

## Slide 83
Köszönöm a figyelmet!