## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
9. Előadás: ++Szállítói réteg
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2
További protokollok

## Slide 3: Internet Control Message Protocol
Feladata
Váratlan események jelentése
Használat
Többféle ICMP-üzenetet definiáltak:
  Elérhetetlen cél;
  Időtúllépés;
  Paraméter probléma;
  Forráslefojtás;
  Visszhang kérés;
  Visszhang válasz;
  ...
Notes: Példa DF bit (nem teljesíthető küldés), cél nem található
Számláló 0-ára ért (hurok/kis TTL)
Érvénytelen érték (hardver szoftverében a probléma??)
Túl forgalmazók lefojtása (olaj a tűzre)
ÁTIRÁNYÍTÁS Rosszul irányítás felfedezése (küldő hoszt értesítése)
(Iana org)

## Slide 4: Internet Control Message Protocol
Elérhetetlen cél esetén a csomag kézbesítése sikertelen volt.
  Esemény lehetséges oka: Egy nem darabolható csomag továbbításának útvonalán egy „kis csomagos hálózat” van.
Időtúllépés esetén az IP csomag élettartam mezője elérte a 0-át.
  Esemény lehetséges oka: Torlódás miatt hurok alakult ki vagy a számláló értéke túl alacsony volt.
Paraméter probléma esetén a fejrészben érvénytelen mezőt észleltünk.
  Esemény lehetséges oka: Egy az útvonalon szereplő router vagy a hoszt IP szoftverének hibáját jelezheti.
Notes: Példa DF bit (nem teljesíthető küldés), cél nem található
Számláló 0-ára ért (hurok/kis TTL)
Érvénytelen érték (hardver szoftverében a probléma??)
Túl forgalmazók lefojtása (olaj a tűzre)
ÁTIRÁNYÍTÁS Rosszul irányítás felfedezése (küldő hoszt értesítése)
(Iana org)

## Slide 5: Internet Control Message Protocol
Forráslefojtás esetén lefojtó csomagot küldünk.
  Esemény hatása: A fogadó állomásnak a forgalmazását lassítania kellett.
Visszhang kérés esetén egy hálózati állomás jelenlétét lehet ellenőrizni.
  Esemény hatása: A fogadónak vissza kell küldeni egy visszhang választ.
Átirányítás esetén a csomag rosszul irányítottságát jelzik.
    Esemény kiváltó oka: Router észleli, hogy a csomag nem az optimális útvonall.
Notes: FORRÁS LEFOJTÁS olaj a tűzre, manapság a szállítói rétegben oldják meg a torlódás védelmet.

## Slide 6: Address Resolution Protocol
4
5
6
1
2
3
R1
R2
WAN
F3
F2
F1
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP7
IP8
IP9
IP10
Notes: Egy vagy több ip cím/hoszt (LAN címek, pl. ethernet 48-bites azonosító)
EGYSZERŰ, alternatíva táblázat karbantartása
R1 router (felkonf proxy ARP)

## Slide 7: Address Resolution Protocol
Feladata
Az IP cím megfeleltetése egy fizikai címnek.
Hozzárendelés
Adatszóró csomag kiküldése az Ethernetre „Ki-é a 192.60.34.12-es IP-cím?” kérdéssel az alhálózaton, és mindenegyes hoszt ellenőrzi, hogy övé-e a kérdéses IP-cím. Ha egyezik az IP a hoszt saját IP-jével, akkor a saját Ethernet címével válaszol. Erre szolgál az ARP.
Opcionális javítási lehetőségek:
  a fizikai cím IP hozzárendelések tárolása (cache használata);
  Leképezések megváltoztathatósága (időhatály bevezetése);
Mi történik távoli hálózaton lévő hoszt esetén?
  A router is válaszoljon az ARP-re a hoszt alhálózatán. (proxy ARP)
  Alapértelmezett Ethernet-cím használata az összes távoli forgalomhoz
Notes: Egy vagy több ip cím/hoszt (LAN címek, pl. ethernet 48-bites azonosító)
EGYSZERŰ, alternatíva táblázat karbantartása
R1 router (felkonf proxy ARP)

## Slide 8: Reverse Address Resolution Protocol
DHCP felfedezés
csomag
Új állomás
DHCP
közvetítő
Más hálózatok
router
DHCP szerver
Egyes küldéses csomag
Notes: RARP ADATSZÓRÁS (router-ek nem továbbítják)
Szerver kikerülésére BOOTP használata, adminisztrátor tartja karban (másik lehetőség az RARP helyettesítésére, adatszórás nem kerül továbbításra, routerek ezt továbbítják)
egyéb infók is: alapértelmezett router, alhálózati maszk, stb.
PROBLÉMA manuálisan kell az IP-Ethernet cím hozzárendeléseket nyilvántartani (új állomás addig nem használhatja, amíg manuálisan nem kap egy címet a BOOTP
táblázatában)
Hozzárendelés időtartama ??? (lízingelésnek, lízing lejárta előtt új címet kell kérni)

## Slide 9: Reverse Address Resolution Protocol
Feladata
A fizikai cím megfeleltetése egy IP címnek
Hozzárendelés
Az újonnan indított állomás adatszórással csomagot küld ki az Ethernetre „A 48-bites Ethernet-címem 14.04.05.18.01.25. Tudja valaki az IP címemet?” kérdéssel az alhálózaton. Az RARP-szerver pedig válaszol a megfelelő IP címmel, mikor meglátja a kérést
Opcionális javítási lehetőségek:
  BOOTP protokoll használata. UDP csomagok használata. Manuálisan kell a hozzárendelési táblázatot karbantartani. (statikus címkiosztás)
  DHCP protokoll használata. Itt is külön kiszolgáló osztja ki a címeket a kérések alapján. A kiszolgáló és a kérő állomások nem kell hogy ugyanazon a LAN-on legyenek, ezért LAN-onként kell egy DHCP relay agent. (statikus és dinamikus címkiosztás)
Notes: RARP ADATSZÓRÁS (router-ek nem továbbítják)
Szerver kikerülésére BOOTP használata, adminisztrátor tartja karban (másik lehetőség az RARP helyettesítésére, adatszórás nem kerül továbbításra, routerek ezt továbbítják)
egyéb infók is: alapértelmezett router, alhálózati maszk, stb.
PROBLÉMA manuálisan kell az IP-Ethernet cím hozzárendeléseket nyilvántartani (új állomás addig nem használhatja, amíg manuálisan nem kap egy címet a BOOTP
táblázatában)
Hozzárendelés időtartama ??? (lízingelésnek, lízing lejárta előtt új címet kell kérni)

## Slide 10: DHCP: DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL

## Slide 11: DHCP
Lényegében ez már az Alkalmazási réteg
  de logikailag ide tartozik
Segítségével a hosztok automatikusan juthatnak hozzá a kommunikációjukhoz szükséges hálózati azonosítókhoz:
  IP cím, hálózati maszk, alapértelmezett átjáró, stb.
Eredetileg az RFC 1531 a BOOTP kiterjesztéseként definiálta. Újabb RFC-k: 1541, 2131 (aktuális)

## Slide 12: DHCP lehetőségei
IP címek osztása MAC cím alapján DHCP szerverrel
  Szükség esetén (a DHCP szerveren előre beállított módon) egyes kliensek számára azok MAC címéhez fix IP cím rendelhető
IP címek osztása dinamikusan
  A DHCP szerveren beállított tartományból „érkezési sorrendben” kapják a kliensek az IP címeket
  Elegendő annyi IP cím, ahány gép egyidejűleg működik
Az IP címeken kívül további szükséges hálózati paraméterek is kioszthatók
  Hálózati maszk
  Alapértelmezett átjáró
  Névkiszolgáló
  Domain név
  Hálózati rendszerbetöltéshez szerver és fájlnév

## Slide 13: DHCP – Címek bérlése
A DHCP szerver a klienseknek az IP-címeket bizonyos bérleti időtartamra (lease time) adja „bérbe”
  Az időtartam hosszánál a szerver figyelembe veszi a kliens esetleges ilyen irányú kérését
  Az időtartam hosszát a szerver beállításai korlátozzák
A bérleti időtartam lejárta előtt a bérlet meghosszabbítható
Az IP-cím explicit módon vissza is adható

## Slide 14: Virtuális magánhálózatok alapok
Fő jellemzői
  Mint közeli hálózat fut az interneten keresztül.
  IPSEC-et használ az üzenetek titkosítására.
Azaz informálisan megfogalmazva fizikailag távol lévő hosztok egy közös logikai egységet alkotnak.
  Például távollévő telephelyek rendszerei.
Alapelv
  Bérelt vonalak helyett használjuk a publikusan hozzáférhető Internet-et.
  Így az Internettől logikailag elkülöníthető hálózatot kapunk. Ezek a virtuális magánhálózatok avagy VPN-ek.
  A célok közé kell felvenni a külső támadó kizárását.
Notes: itt

## Slide 15: Virtuális magánhálózatok alapok
A virtuális linkeket alagutak képzésével valósítjuk meg.
Alagútak
  Egy magánhálózaton belül a hosztok egymásnak normál módon küldhetnek üzenetet.
  Virtuális linken a végpontok beágyazzák a csomagokat.
    IP az IP-be mechanizmus.
Az alagutak képzése önmagában kevés a védelemhez. Mik a hiányosságok?
  Bizalmasság, authentikáció
  Egy támadó olvashat, küldhet üzeneteket.
  Válasz: Kriptográfia használata.

## Slide 16: Virtuális magánhálózatok alapok
IPSEC
  Hosszú távú célja az IP réteg biztonságossá tétele. (bizalmasság, autentikáció)
  Műveletei:
    Hoszt párok kommunikációjához kulcsokat állít be.
    A kommunikáció kapcsolatorientáltabbá tétele.
    Fejlécek és láblécek hozzáadása az IP csomagok védelme érdekében.
  Több módot is támogat, amelyek közül az egyik az alagút mód.

## Slide 17: Szállítói réteg
Feladat:
  Adatfolyamok demultiplexálása
További lehetséges feladatok:
  Hosszú élettartamú kapcsolatok
  Megbízható, sorrendhelyes csomag leszállítás
  Hiba detektálás
  Folyam és torlódás vezérlés
Kihívások:
  Torlódások detektálása és kezelése
  Fairség és csatorna kihasználás közötti egyensúly
Alkalmazói
Megjelenési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 18: Kivonat
UDP
TCP
Torlódás vezérlés
TCP evolúciója
A TCP problémái

## Slide 19: Multiplexálás
Datagram hálózat
  Nincs áramkör kapcsolás
  Nincs kapcsolat
A kliensek számos alkalmazást futtathatnak egyidőben
  Kinek szállítsuk le a csomagot?
IP fejléc “protokoll” mezője
  8 bit = 256 konkurens folyam
  Ez nem elég…
Demultiplexálás megoldása a szállítói réteg feladata
Csomag
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Szállítói

## Slide 20: Forgalom demultiplexálása
Végpontok azonosítása: <src_ip, src_port, dest_ip, dest_port, proto>
ahol src_ip, dst_ip a forrás és cél IP cím,
src_port, dest_port forrás és cél port, proto pedig UDP vagy TCP.
Hálózati
Szállítói
Alkalmazási
P1
P2
P3
P4
P6
P7
P5
Host 1
Host 2
Host 3
Egyedi port minden alkalmazásnak
Az alkalmazások mind ugyanazt a hálózatot használják
A szerver alkalmazások számos klienssel kommunikálnak

## Slide 21: Réteg modellek, újragondolva
Alkalmazási
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hoszt 1
Router
Hoszt 2
Fizikai
A legalacsonyabb szintű végpont-végpont protokoll
  A szállítói réteg fejlécei csak a forrás és cél végpontok olvassák
  A routerek számára a szállítói réteg fejléce csak szállítandó adat (payload)
Alkalmazási
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Hálózati
Adatkapcsolati
A rétegek párokban (peer-to-peer) kommunikálnak

## Slide 22: User Datagram Protocol (UDP)
8 bájtos UDP fejléc
Egyszerű, kapcsolatnélküli átvitel
  C socketek: SOCK_DGRAM
Port számok teszik lehetővé a demultiplexálást
  16 bit = 65535 lehetséges port
  0 port nem engedélyezett
Kontrollösszeg hiba detektáláshoz
  Hibás csomagok felismerése
  Nem detektálja az elveszett, duplikátum és helytelen sorrendben beérkező csomagokat (UDP esetén nincs ezekre garancia)
Cél Port
0
16
31
Adat Hossz
Forrás Port
Kontrollösszeg

## Slide 23: UDP felhasználások
A TCP után vezették be
  Miért?
Nem minden alkalmazásnak megfelelő a TCP
UDP felett egyedi protokollok valósíthatók meg
  Megbízhatóság? Helyes sorrend?
  Folyam vezérlés? Torlódás vezérlés?
Példák
  RTMP, real-time média streamelés (pl. hang, video)
  Facebook datacenter protocol

## Slide 24: Transmission Control Protocol
Options
Megbízható, sorrend helyes, két irányú bájt folyamok
  Port számok a demultiplexáláshoz
  Kapcsolat alapú
  Folyam vezérlés
  Torlódás vezérlés, fair viselkedés
20 bájtos fejléc + options fejlécek
Cél Port
0
16
31
Sequence Number
Forrás Port
Acknowledgement Number
Advertised Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
4
HLen

## Slide 25: Kapcsolat felépítés
Miért van szükség kapcsolat felépítésre?
  Állapot kialakítása mindkét végponton
  Legfontosabb állapot: sorszámok/sequence numbers
    Az elküldött bájtok számának nyilvántartása
    Véletlenszerű kezdeti érték
Fontos TCP flag-ek/jelölő bitek (1 bites)
  SYN – szinkronizációs, kapcsolat felépítéshez
  ACK – fogadott adat nyugtázása
  FIN – vége, kapcsolat lezárásához

## Slide 26: Three Way Handshake Három-utas kézfogás
Mindkét oldalon:
  Másik fél értesítése a kezdő sorszámról
  A másik fél kezdő sorszámának nyugtázása
Kliens
Szerver
SYN <SeqC, 0>
SYN/ACK <SeqS, SeqC+1>
ACK <SeqC+1, SeqS+1>
Miért
sorszám +1?
Notes: Seq + 1  next expected data byte
211

## Slide 27: Kapcsolat felépítés problémája
Kapcsolódási zűrzavar
  Azonos hoszt kapcsolatainak egyértelműsítése
  Véletlenszerű sorszámmal - biztonság
Forrás hamisítás
  Kevin Mitnick
  Jó random szám generátor kell hozzá!
Kapcsolat állapotának kezelése
  Minden SYN állapotot foglal a szerveren
  SYN flood = denial of service (DoS) támadás
  Megoldás: SYN cookies
Notes: Spoofing + sequence prediction to hijack connections
SYN cookie: special sequence number sent in SYNACK so that when ACK comes back SYN cookie value can be reconstructed

## Slide 28: Kapcsolat lezárása
Mindkét oldal kezdeményezheti a kapcsolat bontását
A másik oldal még folytathatja a küldést
  Félig nyitott kapcsolat
  shutdown()
Az utolsó FIN nyugtázása
  Sorszám + 1
Mi történik, ha a 2. FIN elveszik?
Kliens
Szerver
FIN <SeqA, *>
ACK <*, SeqA+1>
ACK
Data
FIN <SeqB, *>
ACK <*, SeqB+1>

## Slide 29: Sorszámok tere
A TCP egy absztrakt bájt folyamot valósít meg
  A folyam minden bájtja számozott
  32-bites érték, körbefordul egy idő után
  Kezdetben, véletlen érték a kapcsolat felépítésénél.
A bájt folyamot szegmensekre bontjuk (TCP csomag)
  A méretét behatárolja a Maximum Segment Size (MSS)
  Úgy kell beállítani, hogy elkerüljük a fregmentációt
Minden szegmens egyedi sorszámmal rendelkezik
Segment 8
Segment 9
Segment 10
13450
14950
16050
17550

## Slide 30: Kétirányú kapcsolat
Mindkét fél küldhet és fogadhat adatot
  Különböző sorszámok a két irányba
Kliens
Szerver
Data (1460 bytes)
Data/ACK (730 bytes)
Data/ACK (1460 bytes)
Seq.
Ack.
Seq.
Ack.
1
23
23
1461
1461
753
753
2921
Adat és nyugta ugyanabban a csomagban
23
1

## Slide 31: Folyam vezérlés
Probléma: Hány csomagot tud a küldő átvinni?
  Túl sok csomag túlterhelheti a fogadót
  A fogadó oldali puffer-méret változhat a kapcsolat során
Megoldás: csúszóablak
  A fogadó elküldi a küldőnek a pufferének méretét
  Ezt nevezzük meghirdetett ablaknak: advertised window
  Egy n ablakmérethez, a küldő n bájtot küldhet el ACK fogadása nélkül
  Minden egyes ACK után, léptetjük a csúszóablakot
Az ablak akár nulla is lehet!

## Slide 32: Folyam vezérlés - csúszóablak
Sequence Number
Src. Port
Acknowledgement Number
Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
HL
Packet Sent
Dest. Port
Src. Port
Acknowledgement Number
Window
Urgent Pointer
Flags
Checksum
HL
Packet Received
Dest. Port
Sequence Number
ACKed
Sent
To Be Sent
Outside Window
Window
Pufferelni kell a nyugtáig
Notes: Each side acts and sender and receiver
Every message contains sequence number, even if payload length is zero
Every message contains acknowledgements, even if no data was received
Every message advertises the window size

## Slide 33: Csúszóablak példa
1
2
3
4
5
6
7
5
6
7
Time
Time
A TCP ACK ütemezett
Rövid RTT  gyors ACK  az ablak gyorsan léptethető
Hosszú RTT  lassú ACK  az ablak csak lassan „csúszik”

## Slide 34: Megfigyelések
Átvitel arányos ~ w/RTT
  w: küldési ablakméret
  RTT: körülfordulási idő
A küldőnek pufferelni kell a nem nyugtázott csomagokat a lehetséges újraküldések miatt
A fogadó elfogadhat nem sorrendben érkező csomagokat, de csak amíg az elfér a pufferben

## Slide 35: Mit nyugtázhat a fogadó?
Minden egyes csomagot
Használhat kumulált nyugtát, ahol egy n sorszámú nyugta minden k<n sorszámú csomagot nyugtáz
Használhat negatív nyugtát (NACK), megjelölve, hogy mely csomag nem érkezett meg
Használhat szelektív nyugtát (SACK), jelezve, hogy mely csomagok érkeztek meg, akár nem megfelelő sorrendben
  SACK egy TCP kiterjesztés
    SACK TCP
Notes: Why is Cum. Ack a bad idea -> packets 0-10,000 ;; 0-999 are lost but 1000-10000 received. Cumack val = 0. Server will hold 9K bytes in buffer even though received successfully and may even retransmit them.

## Slide 36: Sorszámok
32 bites, unsigned
  Miért ilyen nagy?
A csúszó-ablakhoz szükséges…
  |sorszámok tere| > 2 * |Küldő ablak mérete|
  232 > 2 * 216
Elkóborolt csomagok kivédése
  IP csomagok esetén a maximális élettartam (MSL) of 120 mp
    Azaz egy csomag 2 percig bolyonghat egy hálózatban
Notes: Paws = protection against wrapping sequence

## Slide 37: Buta ablak szindróma
Mi van, ha az ablak mérete nagyon kicsi?
  Sok, apró csomag. A fejlécek dominálják az átvitelt.
Lényegében olyan, mintha bájtonként küldenénk az üzenetet…
for (int x = 0; x < strlen(data); ++x)
write(socket, data + x, 1);
Header
Data
Header
Data
Header
Data
Header
Data

## Slide 38: Nagle algoritmusa
Ha az ablak >= MSS és az elérhető adat >= MSS:
  Küldjük el az adatot
Különben ha van nem nyugtázott adat::
  Várakoztassuk az adatot egy pufferben, amíg nyugtát nem kapunk
Különben: küldjük az adatot
Probléma: Nagle algoritmusa késlelteti az átvitelt
  Mi van, ha azonnal el kell küldeni egy csomagot?
  int flag = 1;
  setsockopt(sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, (char *) &flag, sizeof(int));
Egy teljes csomag küldése
Küldjünk egy nem teljes csomagot, ha nincs más

## Slide 39: Hiba detektálás
A kontrollösszeg detektálja a hibás csomagokat
  Az IP, TCP fejlécből és az adatból számoljuk
A sorszámok segítenek a sorrendhelyes átvitelben
  Duplikátumok eldobása
  Helytelen sorrendben érkező csomagok sorba rendezése vagy eldobása
  Hiányzó sorszámok elveszett csomagot jeleznek
A küldő oldalon: elveszett csomagok detektálása
  Időtúllépés (timeout) használata hiányzó nyugtákhoz
  Szükséges az RTT becslése a időtúllépés beállításához
  Minden nem nyugtázott csomagot pufferelni kell a nyugtáig

## Slide 40: Retransmission Time Outs (RTO) Időtúllépés az újraküldéshez
Probléma: Időtúllépés RTT-hez kapcsolása
Initial Send
ACK
Retry
RTO
Initial Send
ACK
Retry
RTO
Időtúllépés túl rövid
Mi van, ha túl hosszú?

## Slide 41: Round Trip Time becslés
Az eredeti TCP RTT becslője:
  RTT becslése mozgó átlaggal
  new_rtt = α (old_rtt) + (1 – α)(new_sample)
  Javasolt α: 0.8-0.9 (0.875 a legtöbb TCP esetén)
RTO = 2 * new_rtt (a TCP konzervatív becslése)
Data
ACK
Minta

## Slide 42: Az RTT minta félre is értelmezhető
Karn algoritmusa: dobjuk el azokat a mintákat, melyek egy csomag újraküldéséből származnak
Initial Send
ACK
Retry
RTO
Initial Send
ACK
Retry
RTO
Minta
Minta?

## Slide 43: RTO adatközpontokban???
TCP Incast probléma – pl. Hadoop, Map Reduce, HDFS, GFS
Sok szimultán küldő egy fogadóhoz
A switchek pufferei telítődnek és csomagok vesznek el!
Nyugta nem megy vissza 
Wait RTO
Wait RTO
Wait RTO
Kihívás:
Szinkronizáció megtörése
Az RTO becslést WAN-ra tervezték
Adatközpontban sokkal kisebb RTT van
1-2ms vagy kevesebb

## Slide 44: Mi az a torlódás?
A hálózat terhelése nagyobb, mint a kapacitása
  A kapacitás nem egyenletes a hálózatban
    Modem vs. Cellular vs. Cable vs. Fiber Optics
  Számos folyam verseng a sávszélességért
    otthoni kábel modem vs. corporate datacenter
  A terhelés időben nem egyenletes
    Vasárnap este 10:00 = Bittorrent Game of Thrones

## Slide 45: Mi az a torlódás?
A hálózat terhelése nagyobb, mint a kapacitása
  A kapacitás nem egyenletes a hálózatban
    Modem vs. Cellular vs. Cable vs. Fiber Optics
  Számos folyam verseng a sávszélességért
    otthoni kábel modem vs. corporate datacenter
  A terhelés időben nem egyenletes
    Vasárnap este 10:00 = Bittorrent Game of Thrones

## Slide 46: Miért rossz a torlódás?
Csomagvesztést eredményez
  A routerek véges memóriával (puffer) rendelkeznek
  Önhasonló Internet forgalom, nincs puffer, amiben ne okozna csomagvesztést
  Ahogy a routerek puffere elkezd telítődni, csomagokat kezd eldobni… (RED)
Gyakorlati következmények
  A routerek sorai telítődnek, megnövekedett késleltetés
  Sávszélesség pazarlása az újraküldések miatt
  Alacsony hálózati átvitel (goodput)

## Slide 47: Megnövekedett terhelés
Könyök („knee”)– a pont, ami után
  Az átvitel szinte alig nő
  Késleltetés viszont gyorsan emelkedik
Egy egyszerű sorban (M/M/1)
  Késleltetés = 1/(1 – utilization)
Szírt („cliff”) – a pont, ami után
  Átvitel lényegében leesik 0-ra
  A késleltetés pedig  ∞
Teléjes összeomlás
Terhelés
Terhelés
Átvitel
Késleltetés
Könyök
Szírt
Ideális pont
Notes: Innen kezdjük jövőhéten

## Slide 48: Torlódás vezérlés vs torlódás elkerülés
Teljes összeomlás
Átvitel
Könyök
Szírt
Terhelés
Torlódás elkerülés:
Maradj a könyök bal oldalán
Torlódás vezérlés
Maradj a szírt bal oldalán
Notes: itt

## Slide 49: Advertised Window Meghirdetett ablak, újragondolva
Megoldja-e a torlódás problémáját a TCP esetén a meghirdetett ablak használata?
NEM
Ez az ablak csak a fogadót védi a túlterheléstől
Egy kellően gyors fogadó kimaxolhatja ezt az ablakot
  Mi van, ha a hálózat lassabb, mint a fogadó?
  Mi van, ha vannak konkurens folyamok is?
Következmények
  Az ablak méret határozza meg a küldési rátát
  Az ablaknak állíthatónak kell lennie, hogy elkerüljük a torlódás miatti teljes összeomlást…

## Slide 50: Általános megoldások
Ne csináljunk semmit, küldjük a csomagokat megkülönböztetés nélkül
  Nagy csomagvesztés, jósolhatatlan teljesítmény
  Teljes összeomláshoz vezethet
Erőforrás foglalás
  Folyamokhoz előre sávszélességet allokálunk
  Csomagküldés előtt egy tárgyalási szakaszra is szükség van
  Hálózati támogatás kell hozzá
Dinamikus beállítás
  Próbák használata a torlódási szint megbecsléséhez
  Gyorsítás, ha torlódási szint alacsony
  Lassítás, amint nő a torlódás
  Nem rendezett dinamika, elosztott koordináció

## Slide 51: TCP Torlódásvezérlés
Minden TCP kapcsolat rendelkezik egy ablakkal
  A nem-nyugtázott csomagok számát vezérli
Küldési ráta ~ window/RTT
Ötlet: ablak méretének változtatása a küldési ráta vezérléséhez
Vezessünk be egy torlódási ablakot (congestion window) a küldő oldalon
  Torlódás vezérlés egy küldő oldali probléma
  Jelölése: cwnd

## Slide 52: Két fő komponens
Torlódás detektálás
  Eldobott csomag egy megbízható jel
    Késleltetés alapú megoldások – nehéz és kockázatos
  Hogyan detektáljuk a csomag eldobását? Nyugtával
    Időkorlát lejár ACK fogadása nélkül
    Számos duplikált ACK jön be sorban (később lesz róla szó)
Ráta beállító algoritmus
  cwnd módosítása
  Sávszélesség próba
  Válasz lépés a torlódásra

## Slide 53: Ráta vezérlés
Tudjuk, hogy a TCP ACK ütemezett
  Torlódás = késleltetés = hosszú várakozás a nyugták között
  Nincs torlódás = alacsony késleltetés = gyors ACK
Alapvető algoritmus
  ACK fogadása esetén: növeljük a cwnd ablakot
    Adat leszállítva, valószínűleg gyorsabban is küldhetünk
    cwnd növekedése arányos az RTT-vel
  Csomagvesztés esetén: csökkentsük a cwnd ablakot
    Adat elveszett, torlódásnak kell lennie a hálózatban
Kérdés: milyen függvényt használjuk a növeléshez és csökkentéshez? !!!!
Notes: 10 EA vége!!!

## Slide 54: Torlódás vezérlés megvalósítása
Három változót kell nyilvántartani:
  cwnd: torlódási ablak
  adv_wnd: a fogadó meghirdetett ablaka
  ssthresh: vágási érték (a cwnd frissítésére használjuk)
Küldésnél használjuk: wnd = min(cwnd, adv_wnd)
A torlódás vezérlés két fázisa:
  Lassú indulás („Slow start”) (cwnd < ssthresh)
    Az ún. bottleneck (legszűkebb) sávszélesség meghatározása a cél.
  Torlódás elkerülés (cwnd >= ssthresh)
    AIMD – Additive Increase Multiplicative Decrease
Notes: Got to here.

## Slide 55: Lassú indulás - Slow Start
Cél, hogy gyorsan elérjük a könyök pontot
Egy kapcsolat kezdetén (vagy újraindításakor)
  cwnd =1
  ssthresh = adv_wnd
  Minden nyugtázott szegmensre: cwnd++
Egészen addig amíg
  El nem érjük az ssthresh értéket
  Vagy csomagvesztés nem történik
A Slow Start valójában nem lassú
  cwnd exponenciálisan nő
Terhelés
Átvitel
Könyök
Szírt

## Slide 56: Slow Start példa
1
2
3
4
5
6
7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
cwnd = 8
cwnd gyorsan nő
Lelassul, amikor…
  cwnd >= ssthresh
  Vagy csomagvesztés történik

## Slide 57: Torlódás elkerülés
Additive Increase Multiplicative Decrease (AIMD) mód
ssthresh valójában egy alsóbecslés a könyök pontra
Ha cwnd >= ssthresh akkor Minden nyugtázott szegmens alkalmával növeljük a cwnd értékét (1/cwnd )-vel (azaz cwnd += 1/cwnd).
Azaz a cwnd eggyel nő, ha minden csomag nyugtázva lett.

## Slide 58: Torlódás elkerülés példa
Round Trip Times
Cwnd (szegmensek)
Slow Start
cwnd >= ssthresh
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
cwnd = 8
cwnd = 9
ssthresh = 8

## Slide 59: A teljes kép – TCP Tahoe (az eredeti TCP)
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Torlódás elkerülés
ssthresh

## Slide 60: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Kapcsolatorientált
Két résztvevő, ahol egy résztvevőt egy IP-cím és egy port azonosít.
A kapcsolat egyértelműen azonosított a résztvevő párral.
Nincs se multi-, se broadcast üzenetküldés.
A kapcsolatot fel kell építeni és le kell bontani.
Egy kapcsolat a lezárásáig aktív.

## Slide 61: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Megbízhatóság
Minden csomag megérkezése nyugtázásra kerül.
A nem nyugtázott adatcsomagokat újraküldik.
A fejléchez és a csomaghoz ellenőrzőösszeg van rendelve.
A csomagokat számozza, és a fogadónál sorba rendezésre kerülnek a csomagok a sorszámaik alapján.
Duplikátumokat törli.

## Slide 62: Összefoglalás - TCP jellemzői
„A TCP egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”
Kétirányú bájtfolyam
Az adatok két egymással ellentétes irányú bájt-sorozatként kerülnek átvitelre.
A tartalom nem interpretálódik.
Az adatcsomagok időbeli viselkedése megváltozhat: átvitel sebessége növekedhet, csökkenhet, más késés, más sorrendben is megérkezhetnek.
Megpróbálja az adatcsomagokat időben egymáshoz közel kiszállítani.
Megpróbálja az átviteli közeget hatékonyan használni.

## Slide 63: A TCP evolúciója
Az eddigi megoldások a TCP Tahoe működéshez tartoztak
  Eredeti TCP
A TCP-t 1974-ben találták fel!
  Napjainkba számos változata létezik
Kezdeti népszerű változat: TCP Reno
  Tahoe lehetőségei, plusz…
  Gyors újraküldés (Fast retransmit)
    3 duplikált ACK? -> újraküldés (ne várjunk az RTO-ra)
  Gyors helyreállítás (Fast recovery)
    Csomagvesztés esetén:
      set cwnd = cwnd/2 (ssthresh = az új cwnd érték)

## Slide 64: TCP Reno: Gyors újraküldés
Probléma: Tahoe esetén ha egy csomag elveszik, akkor hosszú a várakozás az RTO-ig
Reno: újraküldés 3 duplikált nyugta fogadása esetén
Duplikált: ugyanaz a sorszám
  Explicit jele a csomagvesztésnek
1
2
3
4
5
6
7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
2
3
4
4
4
4
3 Duplikált ACK

## Slide 65: TCP Reno: Gyors helyreállítás
Gyors újraküldés után módosítjuk a torlódási ablakot:
  cwnd := cwnd/2 (valójában ez a Multiplicative Decrease)
  ssthresh := az új cwnd
  Azaz nem álltjuk vissza az eredeti 1-re a cwnd-t!!!
  Ezzel elkerüljük a felesleges slow start fázisokat!
  Elkerüljük a költséges időkorlátokat
Azonban ha az RTO lejár, továbbra is cwnd = 1
  Visszatér a slow start fázishoz, hasonlóan a Tahoe-hoz
  Olyan csomagokat jelez, melyeket egyáltalán nem szállítottunk le
  A torlódás nagyon súlyos esetére figyelmeztet!!!

## Slide 66: Példa: Gyors újraküldés/helyreállítás
Stabil állapotban, a cwnd az optimális ablakméret körül oszcillál
TCP mindig csomagdobásokat kényszerít ki…
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Torlódás elkerülés
Gyors újraküldés/helyreállítás
ssthresh
Időkorlát

## Slide 67: Számos TCP változat…
Tahoe: az eredeti
  Slow start és AIMD
  Dinamikus RTO, RTT becsléssel
Reno:
  fast retransmit (3 dupACKs)
  fast recovery (cwnd = cwnd/2 vesztés esetén)
NewReno: javított gyors újraküldés
  Minden egyes duplikált ACK újraküldést vált ki
  Probléma: >3 hibás sorrendben fogadott csomag is újraküldést okoz (hibásan!!!)…
Vegas: késleltetés alapú torlódás elkerülés
…

## Slide 68: TCP a valóságban
Mi a legnépszerűbb variáns napjainkban?
  Probléma: TCP rosszul teljesít nagy késleltetés-sávszélesség szorzattal rendelkező hálózatokban (a modern Internet ilyen)
  Compound TCP (Windows)
    Reno alapú
    Két torlódási ablak: késleltetés alapú és vesztés alapú
    Azaz egy összetett torlódás vezérlést alkalmaz
  TCP CUBIC (Linux)
    Fejlettebb BIC (Binary Increase Congestion Control) változat
    Az ablakméretet egy harmadfokú egyenlet határozza meg
    A legutolsó csomagvesztéstől eltelt T idővel paraméterezett

## Slide 69: Nagy késleltetés-sávszélesség szorzat (Delay-bandwidth product)
Probléma: A TCP nem teljesít jól ha
  A hálózat kapacitása (sávszélessége) nagy
  A késleltetés (RTT) nagy
  Vagy ezek szorzata nagy
    b * d = maximális szállítás alatt levő adatmennyiség
    Ezt nevezzük késleltetés-sávszélesség szorzatnak
Miért teljesít ekkor gyengén a TCP?
  A slow start és az additive increase csak lassan konvergál
  A TCP ACK ütemezett (azaz csak minden ACK esetén történik esemény)
    A nyugták beérkezési gyorsasága határozza meg, hogy milyen gyorsan tud reagálni
    Nagy RTT  késleltetett nyugták  a TCP csak lassan reagál a megváltozott viszonyokra

## Slide 70: Célok
A TCP ablak gyorsabb növelése
  A slow start és az additive increase túl lassú, ha nagy a sávszélesség
  Sokkal gyorsabb konvergencia kell
Fairség biztosítása más TCP változatokkal szemben
  Az ablak növelése nem lehet túl agresszív
Javított RTT fairség
  A TCP Tahoe/Reno folyamok nem adnak fair erőforrás-megosztást nagyon eltérő RTT-k esetén
Egyszerű implementáció

## Slide 71: Compound TCP
Alap TCP implementáció Windows rendszereken
Ötlet: osszuk a torlódási ablakot két különálló ablakba
  Hagyományos, vesztés alapú ablak
  Új, késleltetés alapú ablak
wnd = min(cwnd + dwnd, adv_wnd)
  cwnd-t az AIMD vezérli AIMD
  dwnd a késleltetés alapú ablak
A dwnd beállítása:
  Ha nő az RTT, csökken a dwnd (dwnd >= 0)
  Ha csökken az RTT, nő a dwnd
  A növekesés/csökkenés arányos a változás mértékével

## Slide 72: Compound TCP példa
Kis
RTT
Nagy
RTT
Agresszívan reagál az RTT változására
Előnyök: Gyors felfutás, sokkal fairebb viselkedés más folyamokkal szemben eltérő RTT esetén
Hátrányok: folyamatos RTT becslés
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
Időkorlát
Lassabb cwnd növekedés
Gyorsabb cwnd növekedés

## Slide 73: TCP CUBIC
Alap TCP implementáció Linux rendszereken
Az AIMD helyettesítése egy „köbös” (CUBIC) függvénnyel
  B  egy konstans a multiplicative increase fázishoz
  T  eltelt idő a legutóbbi csomagvesztés óta
  W_max  cwnd a legutolsó csomagvesztés idején

## Slide 74: TCP CUBIC
Default TCP implementation in Linux
Replace AIMD with cubic function
  B  a constant fraction for multiplicative increase
  T  time since last packet drop
  W_max  cwnd when last packet dropped

## Slide 75: TCP CUBIC példa
Kevésbé pazarolja a sávszélességet a gyors felfutások miatt
A stabil régió és a lassú gyorsítás segít a fairség biztosításában
  A gyors felfutás sokkal agresszívabb, mint az additive increase
  A Tahoe/Reno variánsokkal szembeni fairséghez a CUBIC-nak nem szabad ennyire agresszívnak lennie
Idő
cwnd
Időkorlát
Slow Start
CUBIC fv.
cwndmax
Gyors felfutás
Stabil régió
Lassú gyorsítás a sávszélesség teszteléséhez

## Slide 76: Problémák a TCP-vel
Az Internetes forgalom jelentős része TCP
Azonban számos probléma okozója is egyben
  Gyenge teljesítmény kis folyamok esetén
  Gyenge teljesítmény wireless hálózatokban
  DoS támadási felület

## Slide 77: Kis folyamok (flows)
Probléma: kis folyamok esetén torz viselkedés
  1 RTT szükséges a kapcsolat felépítésére (SYN, SYN/ACK)
    pazarló
  cwnd mindig 1-gyel indul
    Nincs lehetőség felgyorsulni a kevés adat miatt
Az Internetes forgalom nagy része kis folyam
  Többnyire HTTP átvitel, <100KB
  A legtöbb TCP folyam el se hagyja a slow start fázist!!!
Lehetséges megoldás (Google javaslat):
  Kezdeti cwnd megnövelése 10-re
  TCP Fast Open: kriptográfiai hashek használata a fogadó azonosítására, a három-utas kézfogás elhagyható helyette hash (cookie) küldése a syn csomagban

## Slide 78: Wireless hálózatok
Probléma: A Tahoe és Reno esetén csomagvesztés = torlódás
  WAN esetén ez helyes, ritka bit hibák
  Azonban hamis vezeték nélküli hálózatokban, gyakori interferenciák
TCP átvitel ~
  Már néhány interferencia miatti csomagvesztés elég a teljesítmény drasztikus csökkenéséhez
Lehetséges megoldások:
  Réteg modell megsértése, adatkapcsolati információ a TCP-be
  Késleltetés alapú torlódás vezérlés használata (pl. TCP Vegas)
  Explicit torlódás jelzés - Explicit congestion notification (ECN)

## Slide 79: Szolgáltatás megtagadása Denial of Service (DoS)
Probléma: a TCP kapcsolatok állapottal rendelkeznek
  A SYN csomagok erőforrásokat foglalnak az szerveren
  Az állapot legalább néhány percig fennmarad (RTO)
SYN flood: elég sok SYN csomag küldése a szervernek ahhoz, hogy elfogyjon a memória és összeomoljon a kernel
Megoldás: SYN cookie-k
  Ötlet: ne tároljunk kezdeti állapotot a szerveren
  Illesszük az állapotot a SYN/ACK csomagokba (a sorszám mezőbe (sequence number mező))
  A kliensnek vissza kell tükrözni az állapotot…
Notes: The initial TCP sequence number, i.e. the SYN cookie, is computed as follows:
Top 5 bits: t mod 32
Middle 3 bits: an encoded value representing m
Bottom 24 bits: s
(Note: since m must be encoded using 3 bits, the server is restricted to sending up to 8 unique values for m when SYN cookies are in use.)
When a client sends back a TCP ACK packet to the server in response to the server's SYN+ACK packet, the client MUST (according to the TCP spec) use n+1 in the packet's Acknowledgement number, where n is the initial sequence number sent by the server. The server then subtracts 1 from the acknowledgement number to reveal the SYN cookie sent to the client.
The server then performs the following operations.
Checks the value t against the current time to see if the connection has expired.
Recomputes s to determine whether this is, indeed, a valid SYN cookie.
Decodes the value m from the 3-bit encoding in the SYN cookie, which it then can use to reconstruct the SYN queue entry.
From this point forward, the connection proceeds as normal.

## Slide 80: Kitekintés
Notes: itt

## Slide 81: Typical Internet Queuing
FIFO + drop-tail
  Simplest choice
  Used widely in the Internet
FIFO (first-in-first-out)
  Implies single class of traffic
Drop-tail
  Arriving packets get dropped when queue is full regardless of flow or importance
Important distinction:
  FIFO: scheduling discipline
  Drop-tail: drop policy

## Slide 82: RED Algorithm
Maintain running average of queue length
If avgq < minth do nothing
  Low queuing, send packets through
If avgq > maxth, drop packet
  Protection from misbehaving sources
Else mark packet in a manner proportional to queue length
  Notify sources of incipient congestion
  E.g. by ECN IP field or dropping packets with a given probability

## Slide 83: RED Operation
Min thresh
Max thresh
Average Queue Length
minth
maxth
maxP
1.0
Avg queue length
P(drop)

## Slide 84: RED Algorithm
Maintain running average of queue length
For each packet arrival
  Calculate average queue size (avg)
  If minth ≤ avgq < maxth
    Calculate probability Pa
    With probability Pa
      Mark the arriving packet: drop or set-up ECN
    Else if maxth ≤ avg
      Mark the arriving packet: drop, ECN

## Slide 85: Csomag dobás vagy ECN jelölés
Csomag dobás
  Újraküldés szükséges
  Egyszerűbb megvalósítás
  Timout lejárta után tud reagálni a forrás
ECN jelölés
  Végpont támogatás szükséges
  Az IP csomag ECT-0 (01) vagy ECT-1(10) jelöléssel
  Dobás helyett -> ECN CE (11) jel elhelyezése az IP fejlécben
  A fogadó érzékeli a CE jelet, majd a visszamenő TCP nyugtába bebillent egy ECE flaget, mely jelzi a forrásnak a torlódást
  Hagyományos TCP (CUBIC, RENO, stb.) források az ECE flaget csomagvesztésnek értelmezik, de újraküldés nem szükséges.

## Slide 86: Data Center TCP: DCTCP

## Slide 87: Generality of Partition/Aggregate
The foundation for many large-scale web applications.
  Web search, Social network composition, Ad selection, etc.
Example: Facebook
  Partition/Aggregate ~ Multiget
  Aggregators: Web Servers
  Workers: Memcached Servers
Memcached Servers
Internet
Web
Servers
Memcached Protocol

## Slide 88: Workloads
Partition/Aggregate
(Query)
Short messages [50KB-1MB]
(Coordination, Control state)
Large flows [1MB-50MB]
(Data update)
Delay-sensitive
Delay-sensitive
Throughput-sensitive
Notes: Replace PDF

## Slide 89: Impairments
Incast
Queue Buildup
Buffer Pressure

## Slide 90: Incast
TCP timeout
Worker 1
Worker 2
Worker 3
Worker 4
Aggregator
RTOmin = 300 ms
Synchronized mice collide.
  Caused by Partition/Aggregate.

## Slide 91: Queue Buildup
Sender 1
Sender 2
Receiver
Big flows buildup queues.
  Increased latency for short flows.
Measurements in Bing cluster
  For 90% packets: RTT < 1ms
  For 10% packets: 1ms < RTT < 15ms

## Slide 92: Data Center Transport Requirements
High Burst Tolerance
  Incast due to Partition/Aggregate is common.
Low Latency
  Short flows, queries
3. High Throughput
  Continuous data updates, large file transfers
The challenge is to achieve these three together.

## Slide 93: DCTCP: The TCP/ECN Control Loop
Sender 1
Sender 2
Receiver
ECN Mark (1 bit)
ECN = Explicit Congestion Notification
Notes: DCTCP is based on the existing Explicit Congestion Notification framework in TCP.

## Slide 94: DCTCP: Two Key Ideas
React in proportion to the extent of congestion, not its presence.
  Reduces variance in sending rates, lowering queuing requirements.
Mark based on instantaneous queue length.
  Fast feedback to better deal with bursts.
ECN Marks | TCP | DCTCP
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 | Cut window by 50% | Cut window by 40%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | Cut window by 50% | Cut window by 5%

## Slide 95: Data Center TCP Algorithm
Switch side:
  Mark packets when Queue Length > K.
  Sender side:
  Maintain running average of fraction of packets marked (α).
  In each RTT:
Adaptive window decreases:
  Note: decrease factor between 1 and 2.
B
K
Mark
Don’t
Mark
Notes: very simple marking mechanism
not all the tunings other aqms have
on the source side, the source is tryign to estimate the fraction of packets getting marked
using the obs that there is a stream of ecn marks coming back – more info in the stream than in any single bit
trying to maintain smooth rate variations to operate well even when using shallow buffers, and only a few flows (no stat mux)
F over the last RTT. In TCP there is always a way to get the next RTT from the window size. Comes from the self-clocking of TCP.
Only changing the decrease. Simplest version – makes a lot of sense. So generic could apply it to any algorithm – CTCP, CUBIC – how to cut its window leaving increase part to what it already does. Have to be careful here.

## Slide 96
Köszönöm a figyelmet!