## Slide 1: Számítógépes Telekommunikációs Hálózatok
Laki Sándor
ELTE-Ericsson Kommunikációs Hálózatok Laboratórium
ELTE IK - Információs Rendszerek Tanszék
lakis@elte.hu
http://lakis.web.elte.hu
Laurent Vanbever előadás alapján. További inspiráció: Scott Shenker & Jennifer Rexford & Phillipa Gill

## Slide 2: Mi értelme ennek a tárgynak?
Hányan nézték meg az e-mailjeiket, FB-ot, Twittert…
  ma?
  az elmúlt órában?
  amióta elkezdtem beszélni?

## Slide 3: A számítógépes hálózatok mindenhol jelen vannak
A hálózatok az élet minden részét érintik
  Web keresés
  Közösségi hálók
  Film nézés
  Termékek rendelése
  Időpocsékolás

## Slide 4: A számítógépes hálózatok mindenhol jelen vannak
A hálózatok az egyik legkritikusabb terület napjainkban
  Hálózatok nélkül nem lenne…
    Big Data
    Cloud
    Apps or Mobile Computing

## Slide 5: Az Internet
egy igazán izgalmas hely…

## Slide 6: 17,1 milliárd

## Slide 7: 17,1 milliárd
az Internetre kötött eszközök száma 2016-ban (becslés*)
* Cisco Visual Networking Index 2016—2021

## Slide 8: 27,1 milliárd
az Internetre kötött eszközök száma 2021-ben (becslés*)
* Cisco Visual Networking Index 2016—2021

## Slide 9: ~3 exabájt
egy napi Internetes forgalom 2016-ban (becslés*)
[1EB = 1018 Bájt = 1 000 000 000 000 000 000 Bájt]
* Cisco Visual Networking Index 2017

## Slide 10: Ha = 1 Gigabájt

## Slide 11: Ha = 1 Gigabájt

## Slide 12
~ 1 exabájt

## Slide 13: ~9 exabájt
egy napi Internetes forgalom 2021-ban (becslés*)
* Cisco Visual Networking Index 2017

## Slide 14: ~55%
video forgalom a teljes IP forgalomban 2016-ban (becslés*)
* Sandvine 2016 Global Internet Phenomena

## Slide 15
* Sandvine 2016 Global Internet Phenomena
(https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/archive/2016-global-internet-phenomena-report-latin-america-and-north-america.pdf)

## Slide 16: ~80%
video forgalom a teljes IP forgalomban 2021-ben (becslés*)
* Cisco Visual Networking Index 2017

## Slide 17: Van másik oldala is…

## Slide 18: Internetes forgalom Egyiptomból/-ba (2011. január)
* http://huff.to/1KxxoZF

## Slide 19: Szíria - 2013
* aljazeera.com

## Slide 20
* https://www.wired.co.uk/article/over-50-internet-shutdowns-2016

## Slide 21
* http://wapo.st/1UVKamr

## Slide 22: The top-secret PRISM program
* https://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/prism-collection-documents/

## Slide 23: „Netsemlegesség” – Network Neutrality
Az Internet szolgáltató (ISP) szabadon eldöntheti-e, hogy mely forgalmakat lassítja?
2015
* http://nyti.ms/2kZUnDA
* http://nyti.ms/2CkTbRR
2017

## Slide 25: Kinek kell fizetni az Internet kapcsolatért?
Netflix VS ISPs
Előzmények – Comcast eset
* https://freedom-to-tinker.com/2015/03/25/why-your-netflix-traffic-is-slow-and-why-the-open-internet-order-wont-necessarily-make-it-faster/

## Slide 27: Kinek kell fizetni az Internet kapcsolatért?
Netflix VS ISPs
A torlódás miatt a Cogenten keresztüli Netflix letöltési ráta
0.5 Mbps-re esett vissza New Yorkban
* https://arstechnica.com/information-technology/2014/10/study-comcast-and-verizon-connections-to-cogent-dropped-below-0-5mbps/

## Slide 28: Kinek kell fizetni az Internet kapcsolatért?
Netflix VS ISPs
A Netflix megegyezik a szolgáltatókkal a közvetlen kapcsolatról és elkezd fizetni.
* https://arstechnica.com/information-technology/2014/10/study-comcast-and-verizon-connections-to-cogent-dropped-below-0-5mbps/

## Slide 29: Sérülékenység

## Slide 30
* https://dyn.com/blog/widespread-impact-caused-by-level-3-bgp-route-leak/

## Slide 31: Egy kis probléma…
Egy kis időre kiesés történt – több mint 90 perce
Felhasználók millióit érintette az USÁban és világszerte
A probléma oka: BGP route szivárgás
  egy rosszul felkonfigurált router az Internetes forgalmat nem az elvárt cél felé irányította, hanem valahova máshova

## Slide 32
* https://dyn.com/blog/widespread-impact-caused-by-level-3-bgp-route-leak/

## Slide 33: 2017 augusztus
* https://www.theregister.co.uk/2017/08/27/google_routing_blunder_sent_japans_internet_dark/

## Slide 34: A humán faktor
Gyakran az ember a probléma…

## Slide 35: A humán faktor
Gyakran az ember a probléma…
„A hálózati kiesések 50-80%-át emberi tényező okozza.”
Jupiter Networks, What’s Behind Network Downtime?, 2008

## Slide 36: Hétvégén minden jobban működik 

## Slide 37: Számítógépes Hálózatok

## Slide 38: Egy kis logisztika
Előadás
  Nappali/Esti: Csütörtök 16:00-17:30 Déli tömb, Bolyai terem
Előadó
  Dr. Laki Sándor
  Adjunktus, Információs Rendszerek Tanszék
  lakis@inf.elte.hu
  http://lakis.web.elte.hu
  Iroda: Déli tömb, 2.506 [Fogadó óra: Hétfő 16:00-17:00]

## Slide 39: A tárgy célja
Megérteni, hogyan és egyáltalán miért működik az Internet…
Főbb kérdések
  Címzés
    Hogyan címezhetők meg eszközök, szolgáltatások és protokollok?
  Rétegek
    Hogyan lehet a komplexitást kezelni?
  Forgalomirányítás (routing)
    Hogyan jutunk el A-ból B-be?
  Megbízhatóság
    Hogyan tudunk megbízhatóan üzenetet továbbítani megbízhatatlan közegeken (médium) keresztül?
  Erőforrás megosztás
    Hogyan osszuk meg a korlátos hálózati erőforrásokat a versengő résztvevők között?

## Slide 40: Skillek – amik a Mátrixban is elengedhetetlenek
Trinity a Matrix Reloaded-ből épp egy port szkent (port scan) futtat nmap segítségével…

## Slide 41: Források
A diák elérhetők:
  http://lakis.web.elte.hu
Könyvek      

## Slide 42: Slack
Kérdések előadáshoz előadás alatt és után
https://comnetelte2020.slack.com/
Átalános kérdések:
  #magyar-előadás alcsatorna
Előadás kérdések:
  Minden témacsoportnak külön alcsatornája lesz
  1-2. előadások: #1_2ea-bevezetes alcsatorna

## Slide 43: Számonkérés - Vizsgajegy
A vizsga előfeltétele a legalább elégséges gyakorlati jegy.
Járványhelyzettől függően online vagy írásbeli vizsga.
A vizsga az egész féléves anyagra épülő elméleti és gyakorlati feladatokból összeállított kérdéssor kitöltését jelenti. A vizsga időtartama 60 perc.
Teszt részből és kifejtős részből áll.
  Teszt (20 kérdés): 20 pont – 20 perc – min. 11 pont
  Esszé rész (5 kérdés): 25 pont – 40 perc – open book, azaz könyv, jegyzet használható
A teszt rész esetén 55% minimum követelménnyel! [beugró is egyben]
A féléves anyag a fóliákon is szereplő fogalmakat, összefüggéseket és a belőlük levonható következtetéseket jelenti.
Értékelés
  [85%, 100%] – jeles(5)
  [75%, 85%) – jó(4)
  [60%, 75%) – közepes(3)
  [50%, 60%) – elégséges(2)
  [ 0%, 50%) – elégtelen(1)

## Slide 44
Tegyük fel, hogy begépeled a böngészőbe, hogy www.google.com
Nyomd le az entert…
Mi történik ekkor?
Fel tudnád sorolni az összes
technológiát, alapelvet, protokollt, alkalmazást…
ami felhasználásra kerül???

## Slide 45: Áttekintés
Milyen elemekből épülnek fel a hálózatok?

## Slide 46: Három alapvető komponens

## Slide 47: Adat küldő és fogadó végpontok
Autó fedélzeti számítógépe
Pacemaker
Okostelefon
Windows PC
iPad
Okoshűtő
Okos TV
Linux szerver
Drone

## Slide 48: Adattovábbító switchek és routerek Adat továbbítása a célállomás felé
switch/ router

## Slide 49: A routerek mérete, képességei és felhasználása is változó
Otthoni router ToR switch/router Internet core
router
~20 cm ~50cm >200 cm
0,5 kg ~ 5 kg ~700 kg
1 Gbps 1,8-6,5 Tbps 12,8 Tbps
(up to 922 Tbps)

## Slide 50: Kbps? Mbps? Tbps?
Hálózati sávszélesség
Az adat átviteléhez elérhető vagy felhasznált kommunikációs erőforrás mérésére szolgáló mennyiség, amelyet bit per másodpercben szoktak kifejezni.
8*103 bit/sec | 1 KB/s | egy kiló-bájt
8*106 bit/sec | 1 MB/s | egy mega-bájt
8*109 bit/sec | 1 GB/s | egy giga-bájt
8*1012 bit/sec | 1 TB/s | egy terra-bájt
8*1015 bit/sec | 1 PB/s | egy peta-bájt
8*1018 bit/sec | 1 EB/s | egy exa-bájt
8*210 bit/sec | 1 KiB/s | egy kibi-bájt
8*220 bit/sec | 1 MiB/s | egy mebi-bájt
8*230 bit/sec | 1 GiB/s | egy gibi-bájt
8*240 bit/sec | 1 TiB/s | egy tebi-bájt
8*250 bit/sec | 1 PiB/s | egy pebi-bájt
8*260 bit/sec | 1 EiB/s | egy exbi-bájt
IEC szabvány
SI szabvány
Notes: JEDEC memória szabvány

## Slide 51: Linkek a végpontokat kapcsolják a switchekhez és a switcheket egymáshoz
linkek

## Slide 52: Linkek - példák
Rézvezeték
ADSL, RJ-45, Coax
Optikai szál
Vezetéknélküli

## Slide 53
* https://www.submarinecablemap.com/

## Slide 54
Valahol Manhattenben
René Descart
mélytengeri kábelfektető hajó
Mélytengeri kábelek
javítása

## Slide 55: Alternatives – Elon Musk’s StarLink
https://www.geekwire.com/2019/spacex-fcc-starlink-million-earth-stations/

## Slide 56: További fogalmak
Hálózati hoszt
  Olyan eszköz, amely egy számítógépes hálózattal áll összeköttetésben. Egy hoszt információkat oszthat meg, szolgáltatást és alkalmazásokat biztosíthat a hálózat további csomópontjainak. (Továbbiakban csak hosztként hivatkozunk rá.)
Átviteli csatorna, médium, fizikai közeg
  Az a közeg, amelyen a kommunikáció folyik a résztvevő hosztok között. Ez a közeg lehet egy koaxális kábel, a levegő, optikai kábel, stb.

## Slide 57: Internet = hálózatok hálózata

## Slide 58: Internet = hálózatok hálózata
Telefon társaság
KábelTV társaság
Egyetemi hálózat
Céges privát hálózat
Internet szolgáltatók
Internet Service Providers = ISPs

## Slide 59: Internet kapcsolat telefon hálózat felett
Telefon társaság
Digital Subscriber Line (DSL)
  Nagy sávszélességű hozzáférés biztosítása háztartások számára telefon vonalon keresztül
?????????????

## Slide 60: Internet kapcsolat telefon hálózat felett
Telefon társaság
Digital Subscriber Line (DSL)
  Nagy sávszélességű hozzáférés biztosítása háztartások számára telefon vonalon keresztül
  3 csatorna
    Letöltési csatorna (downstream data channel)
      Max. néhány száz Mbps
    Feltöltési csatorna (upstream data channel)
      Max. néhányszor tíz Mbps
    Két-irányú telefon csatorna
      Csak hangátvitel
Miért aszimmetrikus a kapcsolat?

## Slide 61: Kábel TV hálózaton keresztül
KábelTV társaság
Cable Access Technology (CATV)
  Nagy sávszélességű hozzáférés biztosítása háztartások számára kábel TV hálózaton keresztül
  Letöltési csatorna (downstream data channel)
      Max. néhány száz Mbps
  Feltöltési csatorna (upstream data channel)
      Max. néhányszor tíz Mbps
Az ADSL-lel ellentétben a közeg meg van osztva a háztartások között.
Réz koax cábel

## Slide 62: Az Ethernet a leggyakrabban használt Helyi Hálózati - Local Area Network (LAN) technológia
Egyetemi hálózat
Céges privát hálózat
Sodort érpár
(Twisted pair copper)
Optikai kábel
(SFP+ Active Optical)
1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps, …
Szimmetrikus – full-duplex
100 Gbps hálókártya (NIC)

## Slide 63: Vannak további technológiák is
Mobil – okostelefonok
Műholdas – távoli elérés ott is, ahol nincs infrastruktúra
FTTH – háztartások
Optikai kábelek (fibers, dark fibers) – Internet gerinchálózatok
Infiniband – HPC klaszterek
…

## Slide 64: Áttekintés
Hogyan osszuk meg az erőforrásokat?

## Slide 65: Hogy néz ki az Internet „belseje”?
3 fontos követelmény a hálózat topológiájával kapcsolatban
  Hibatolerancia
    Több útvonal a források és célok között
  Rugalmasság
    Erőforrásmegosztás költséghatékonyság és megvalósíthatóság érdekében
    Azaz a linkek száma nem lehet túl nagy
  Megfelelő csomópont-kapacitás
    Azaz a linkek száma nem lehet túl kicsi

## Slide 66: Nézzünk néhány speciális topológiát… Az Internet nem ilyen
Teljesen Lánc/Gyűrű Busz összkötött (Full-mesh)
Előnyök
Hátrányok

## Slide 67: A kompromisszumos megoldás: switchelt/kapcsolt hálózatok (switched networks) észszerűség és rugalmasság
Switchelt/kapcsolt kialakítás
Előnyök
Hátrányok
Az erőforrás megosztás és csomópontok kapacitása úgy alakítható, hogy megfeleljen a hálózati igényeknek.
Okos eszközöket igényel, melyek támogatják a csomagtovábbítást, forgalomirányítást és az erőforrás kiosztást.

## Slide 68: Linkek és switchek megosztott használata
Megosztott link és switch (hálózati) erőforrások: egyszerre több folyam (flow) is keresztül halad rajtuk
Hálózati folyam (flow): többnyire két fél közötti hálózati forgalom/kommunikáció
(más definíciók is lehetségesek – valamilyen szempont szerint összetartozó hálózati forgalom)

## Slide 69: Erőforrások kezelése Két alapvetően eltérő megközelítés hálózati
Előre foglalással
Igény szerinti
Előre lefoglalja a szükséges sávszélességet.
Folyam szintű multiplexálás
Akkor küld adatot, amikor szükséges.
Csomag szintű multiplexálás

## Slide 70: Melyik a jobb?
Tegyük fel, hogy mindegyik forrásnak 10 Mbps sávszélességre van szüksége
Mit kapnak az alábbi módszerkel:
  Előre foglalás
  Igény szerinti
források
célállomások
30 Mbps

## Slide 71: Tekintsük a lenti hálózati csúcsigényeket és folyam időtartamokat
Idő
Forrás #1
Forrás #2
Forrás #3
10 Mbps
11 Mbps
13 Mbps

## Slide 72: Tekintsük a lenti hálózati csúcsigényeket és folyam időtartamokat
Idő
Forrás #1
Forrás #2
Forrás #3
10 Mbps
11 Mbps
13 Mbps
Mit kapnak a források előre foglalás és igény szerinti megosztási stratégiák esetén?
First-come first-served
Egyenlő elosztás (10 Mbps)

## Slide 73: Csúcs és átlagos ráták kapcsolata
Minden folyam (flow) rendelkezik
  Csúcsrátával (peak rate): P
  Átlagos rátával: A
Előre foglalás esetén P erőforrást kell lefoglalni.
  A lefoglalt erőforrás átlagos kihasználtsági szintjét ekkor A/P adja meg.
  P=100 Mbps, A=10 Mbps, a kihasználtsági szint = 10%
Igény szerinti erőforrás-kezelés esetén általában nagyobb kihasználtsági szintet tudunk elérni.
  Függ a versengő források számától és a folyamok forgalmi löketeitől (burstiness)

## Slide 74: Melyik a jobb? Jó válasz nincs, a felhasználástól függ
Ha P/A kicsi, akkor általában az előre foglalásnak van értelme
  Hang forgalom esetén ez az arány 3 vagy kisebb
Ha P/A nagy, akkor az előre foglalás jelentősen erőforrás-pazarló
  Az adatkommunikáció esetén a forgalom löketekben érkezik (bursty - „börsztös”)
  A P/A arány jellemzően >100
.
  ..

## Slide 75: Melyik a jobb? Jó válasz nincs, a felhasználástól függ
Ha P/A kicsi, akkor általában az előre foglalásnak van értelme
  Hang forgalom esetén ez az arány 3 vagy kisebb
Ha P/A nagy, akkor az előre foglalás jelentősen erőforrás-pazarló
  Az adatkommunikáció esetén a forgalom löketekben érkezik (bursty - „börsztös”)
  A P/A arány jellemzően >100
Ez az oka, hogy …
  A telefon hálózat előre foglalást használ,
  …míg az Internet igény szerinti erőforrás kezelést alkalmaz.

## Slide 76: Megvalósítások
Csomagok
Csomagkapcsolt hálózat
Pl. Internet
Áramkörkapcsolt hálózat
Pl. vezetékes telefon
Előre foglalással
Igény szerinti

## Slide 77: Az áramkörkapcsolt hálózat alapja a Resource Reservation Protocol
Erőforrás-foglaló protokoll
A forrás foglalási kérést küld 10 Mbps igényről a célállomásnak
A switchek kialakítják az „áramkört”
A forrás megkezdi az adatküldést
A forrás áramkör-lebontó üzenetet küld a cél felé (teardown)
10 Mbps?
10 Mbps?
10 Mbps?
OK
OK
OK

## Slide 78: Adatátvitel áramkörkapcsolt hálózaton
switch
switch
Idő
Áramkör felépítése
Adatátvitel
Áramkör lebontása

## Slide 79: Löketszerű forgalom - Rossz teljesítmény
switch
switch
Idő
Áramkör felépítése
Adatátvitel
Áramkör lebontása
A löketszerű forgalom miatt az áramkör az idő nagy részében kihasználatlan.

## Slide 80: Rövid üzenetváltás – Rossz teljesítmény
switch
switch
Idő
Áramkör felépítése
Adatátvitel
Áramkör lebontása
T1
T2
T3
T1 + T3 > T2

## Slide 81: További probléma a meghibásodott switch kikerülése (reroute)
Meghibásodás
Áramkör kiépült
Új áramkört kell kiépíteni a kommunikáció helyreállításához

## Slide 82: Érvek/Ellenérvek
Előnyök Hátrányok
Kiszámítható teljesítmény Alacsony hatékonyság
Löketszerű forgalom
Rövid folyamok
Egyszerű és gyors kapcsolás Bonyolult áramkör felépítés/lebontás Miután kiépült az áramkör Megnövekedett késleltetés
Hiba esetén új áramkör szükséges

## Slide 83: Megvalósítások
Csomagok
Csomagkapcsolt hálózat
Pl. Internet
Áramkörkapcsolt hálózat
Pl. vezetékes telefon
Előre foglalással
Igény szerinti

## Slide 84: Csomagkapcsolt hálózatok
Az adatátvitel egyedi csomagokban történik.
switch
A: forrás
C: célállomás
B: forrás
Minden csomag tartamazza a cél címét/azonosítóját (most C).
Nincs globális koordináció, azaz a csomagok zavarhatják egymást.
(ld. egyszerre érkeznek be a switchhez)
Pufferelés szükséges a löketek kezeléséhez.

## Slide 85: Csomagkapcsolt hálózatok
Pufferelés az átmeneti túlterhelések kezeléséhez
switch
A: forrás
C: célállomás
B: forrás

## Slide 86: Csomagkapcsolt hálózatok
Pufferelés az átmeneti túlterhelések kezeléséhez
switch
A: forrás
C: célállomás
B: forrás

## Slide 87: Hiba tolerancia
Meghibásodás
A csomagtovábbítási útvonal
A hiba észlelése után az S1 switch meghatározza az új útvonalat a cél felé.
S1

## Slide 88: Érvek ellenérvek
Előnyök Hátrányok
Hatékony erőforrásgazdálkodás Kiszámíthatatlan teljesítmény
Egyszerű megvalósítás Szükséges puffer-kezelés és torlódás- vezérlés
Hibatolerancia

## Slide 89: Az Internet csomagkapcsolt
Rugalmasság és hatékonyság

## Slide 90: Áttekintés
Hogyan szervezzük a hálózatot?

## Slide 91
Telefon társaság
KábelTV társaság
Egyetemi hálózat
Céges privát hálózat
Internet szolgáltatók
Internet Service Providers = ISPs

## Slide 92: Mi az internet?
Hálózatok hálózata
A világra kiterjedő nyitott WAN
Jellemzői
  rendszerfüggetlenség;
  nincs központi felügyelet;
  építőelemei a LAN-ok;
  globális;
  olyan szolgáltatásokat nyújt, mint a World Wide Web, e-mail vagy fájlátvitel.
Forrás: [1]

## Slide 93: ISP – Internet szolgáltató
Access ISP
Access ISP
Access ISP
Access ISP

## Slide 94
Access ISP
Access ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-1 ISP
Tier-1 ISP

## Slide 95: Az Internet hierarchikus struktúrája szolgáltató-vásárló (provider-customer) viszonyok
Tier-1 Nincs szolgáltatója
nemzetközi
Tier-2 Tier-3 szolgáltatóknak nyújt átjárást
nemzeti Legalább egy szolgáltatója van
Tier-3 Nem nyújt átjárást más szolgáltatóknak
helyi Legalább egy szolgáltatója van
Tier-3 ISP
Tier-2 ISP
vásárló
/ügyfél
szolgáltató

## Slide 96
Access ISP
Access ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
vásárló
szolgáltató
vásárló
szolgáltató
vásárló
szolgáltató
vásárló
szolgáltató
szolgáltató

## Slide 97: Hálózatok eloszlása a Tier-ekben
Tier-1 Nincs szolgáltatója
nemzetközi
Tier-2 Tier-3 szolgáltatóknak nyújt átjárást
nemzeti Legalább egy szolgáltatója van
Tier-3 Nem nyújt átjárást más szolgáltatóknak
helyi Legalább egy szolgáltatója van
~50.000 hálózat összesen
pár tucat
több ezer
85-90%

## Slide 98
Access ISP
Access ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
multihoming

## Slide 99: Némely hálózat között közvetlen kapcsolat is létezik – csökkenti a szolgáltatónak fizetendő számlát
Ezt hívjuk „peering”-nek – ez egyfajta kölcsönös kapcsolat…

## Slide 100
Access ISP
Access ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
peer
peer
peer
peer
peer
peer

## Slide 101: A szomszédos hálózatok egyesével való összekapcsolása túl költséges lenne
Infrastruktúra költségek
Fizikai linkek kiépítése vagy bérlése
Sávszélesség költségek
A linkek nem feltétlenül lesznek teljesen kihasználva
Humán költségek
Minden kapcsolatot egyedi módon kell kezelni

## Slide 102
A problémát az úgynevezett Internet eXchage Pontok (IXP) oldják meg
Az IXP-k lehetővé teszik több hálózat összekapcsolását
egy fizikai (földrajzi/topológiai) helyen.

## Slide 103
Access ISP
Access ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-1 ISP
Tier-1 ISP
IXP

## Slide 104: Egy IXP két napja – DE-CIX Frankfurt
* https://www.de-cix.net/en/locations/germany/frankfurt/statistics

## Slide 105: Az Internet rövid története

## Slide 106: Az egész az 50-es években kezdődött…
Telefonhálózat – a kommunikációs hálózat
teljesen áramkörkapcsolt
Elkezdik másra is használni a hálózatokat
hadászat, számítógépek, stb.
azonban az áramkörkapcsolt megoldás ezeknek nem felelt meg…
nem elég hatékony és rugalmas löketszerű terhelések kezelésére

## Slide 107: Három legfontosabb kérdés
Hogyan tervezzünk sokkal rugalmasabb hálózatokat?
… csomagkapcsolt hálózatok feltalálása
Hogyan tervezzünk sokkal hatékonyabb hálózatokat?
… csomagkapcsolt hálózatok feltalálása
Hogyan kapcsoljuk össze ezeket a hálózatokat?
… a ma ismert Internet feltalálása
Paul Baran RAND
Leonard Kleinrock UCLA
Vint Cerf & Bob Kahn
DARPA

## Slide 108: A 60-as évek a csomagkapcsolt hálózatokról szólt…
Advanced Research Projects Agency NETwork (ARPANET)
UCSB
SRI
UCLA
UTAH
STAN
SCD
RAND
BBN
ILLINOIS
MIT
LINCOLN
HARVARD
BURROUGHS
CRAN
CASE
1969 december
1970 július
1971 március

## Slide 109: ARPANET
1972 április

## Slide 110: ARPANET
1972 szeptember

## Slide 111: ARPANET

## Slide 112: Robert Kahn koncepciója – DARPA 1972
Minden (lokális) hálózat autonóm
  önállóan dolgozik
  nem kell elkülönítve konfigurálni a WAN-hoz
Kommunikáció a „legjobb szándék” (angolul best effort) elv szerint
  ha egy csomag nem éri el a célt, akkor törlődik
  az alkalmazás újraküldi ilyen esetekben
„Black box” megközelítés a kapcsolatokhoz
  a Black Box-okat később Gateway-eknek és Router-eknek keresztelték át
  csomaginformációk nem kerülnek megőrzésre
  nincs folyam-felügyelet
Nincs globális felügyelet
Ezek az Internet alapelvei

## Slide 113: Az Interneten átküldött első üzenet
1969. október 29. Leonard Kleinrock a UCLA-ről megpróbál távolról belépni egy stanfordi számítógépre
UCLA
Stanford
We typed the L… Do you see it?
Yes! We see the L
We typed the O… Do you see it?
Yes! We see the O
We typed the G.
… és a rendszer összeomlott…
* http://ftp.cs.ucla.edu/csd/first_words.html
: „LO”

## Slide 114: A 70-es évek már az Ethernet, TCP/IP és az email korszaka volt…
1971 Network Control Program (NCP)
A TCP/IP elődje
1972 Email és Telnet
1973 Ethernet
1974 TCP/IP
Vint Cerf és Bob Kahn cikke

## Slide 115: 80-as években minden a TCP/IP-ről szól…
1983 NCP-ről TCP/IP-re
Domain Name Service (DNS)
1985 NSFNet (TCP/IP) az ARPANET utódja
198x Internet összeomlások a torlódások miatt
1986 Van Jacobson megmenti az Internetet
torlódásvezérlés – congestion control

## Slide 116
Van Jacobson

## Slide 117: 90-as évek – minden az Internetről és a webről szól…
1989 ARPANET vége
A WEB megszületése
Tim Berners Lee (CERN)
1993 Első kereső motor (Excite)
1995 NSFNet vége
1998 A Google megújítja a keresést

## Slide 118: Folytatása következik…
Vége az első résznek.