## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
5. Előadás: Adatkapcsolati réteg
2.rész
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Újra a paritás bit használata 1/4
a paritásbitet úgy választjuk meg, hogy a kódszóban levő 1-ek száma páros (vagy páratlan)
  Odd parity – ha az egyesek száma páratlan, akkor 0 befűzése; egyébként 1-es befűzése
  Even parity – ha az egyesek száma páros, akkor 0 befűzése; egyébként 1-es befűzése
1101011
Üzenet
11010110
Odd parity használata
11010111
Even parity használata
5 darab
1-es bit

## Slide 3: Paritás bit használata 2/4
Egy paritást használó módszer (Hamming)
a kódszó bitjeit számozzuk meg 1-gyel kezdődően;
2 egészhatvány sorszámú pozíciói lesznek az ellenőrző bitek, azaz 1,2,4,8,16,…;
a maradék helyeket az üzenet bitjeivel töltjük fel;
mindegyik ellenőrző bit a bitek valamilyen csoportjának a paritását állítja be párosra (vagy páratlanra)
egy bit számos paritásszámítási csoportba tartozhat:
  k pozíciót írjuk fel kettő hatványok összegeként, a felbontásban szereplő ellenőrző pozíciók ellenőrzik a k-adik pozíciót
  Példa: k=13-ra k=1+4+8, azaz az első, a negyedik illetve a nyolcadik ellenőrző bit fogja ellenőrizni

## Slide 4: Paritás bit használata - példa 3/4
Az ASCII kód 7 biten ábrázolja a karaktereket
A példában Even parity-t használunk
Üzenet bitek kódszóban lévő pozíciónak felbontásai
ASCII karakter | ASCII decimális | Üzenet forrás bitjei | Az előállt kódszavak
E | 69 | 1000101 | 10100000101
L | 76 | 1001100 | 10110011100
T | 84 | 1010100 | 00110101100
E | 69 | 1000101 | 10100000101
 | 32 | 0100000 | 10001100000
I | 73 | 1001001 | 11110011001
K | 75 | 1001011 | 00110010011
Notes: Even parity

## Slide 5: Paritás bit használata 4/4
a vevő az üzenet megérkezésekor 0-ára állítja a számlálóját, ezt követően megvizsgálja a paritás biteket, ha a k-adik paritás nem jó, akkor a számlálóhoz ad k-t
Ha a számláló 0 lesz, akkor érvényes kódszónak tekinti a vevő a kapott üzenetet; ha a számláló nem nulla, akkor a hibás bit sorszámát tartalmazza, azaz ha például az első, a második és nyolcadik bit helytelen, akkor a megváltozott bit a tizenegyedik.
10100100101
Fogadott E karakter
Számláló = 2 + 4
Számláló != 0
11110011100
Fogadott L karakter
Számláló = 2
Számláló != 0

## Slide 6
Hibajelző kódok

## Slide 7: Hibajelző kódok
Polinom-kód, avagy ciklikus redundancia (CRC kód)
Tekintsük a bitsorozatokat feletti polinomok reprezentációinak.
Polinom ábrázolása felett
, ahol
  A számítás mod 2 történik. (összeadás, kivonás, szorzás, osztás)
  reprezentálható az együtthatók n+1-es vektorával, azaz
  Például az ASCII „b” karakter kódja 01100010, aminek megfelelő polinom hatod fokú polinom
  Az összeadás és a kivonás gyakorlati szempontból a logikai KIZÁRÓ VAGY művelettel azonosak.
10011011
+ 11001010
01010001
11110000
- 10100110
01010110

## Slide 8: CRC
Definiáljuk a G(x) generátor polinomot (G foka r), amelyet a küldő és a vevő egyaránt ismer.
Algoritmus
  Legyen G(x) foka r. Fűzzünk r darab 0 bitet a keret alacsony helyi értékű végéhez, így az m+r bitet fog tartalmazni és az polinomot fogja reprezentálni.
  Osszuk el az tartozó bitsorozatot a G(x)-hez tartozó bitsorozattal modulo 2.
  Vonjuk ki a maradékot (mely mindig r vagy kevesebb bitet tartalmaz) az -hez tartozó bitsorozatból moduló 2-es kivonással. Az eredmény az ellenőrző összeggel ellátott, továbbítandó keret. Jelölje a továbbítandó keretnek megfelelő a polinomot T(x).
  A vevő a T(x) + E(x) polinomnak megfelelő sorozatot kapja, ahol E(x) a hiba polinom. Ezt elosztja G(x) generátor polinommal.
    Ha az osztási maradék, amit jelöl, nem nulla, akkor hiba történt.

## Slide 9: CRC áttekintés
Forrás: Dr. Lukovszki Tamás fóliái

## Slide 10: Példa CRC számításra
Keret: 1101011011
Generátor: 10011
A továbbítandó üzenet: 11010110111110

## Slide 11: CRC áttekintés
A G(x) többszöröseinek megfelelő bithibákat nem ismerjük fel, azaz, ha .
G(x) legmagasabb illetve legalacsonyabb fokú tagjának együtthatója mindig 1.
Hiba események
, azaz i a hibás bit sorszáma, mivel G(x) kettő vagy több tagból áll, ezért minden egybites hibát jelezni tud.
, azaz két izolált egybites hiba esetén.
  G(x) ne legyen osztható x-szel;
  G(x) ne legyen osztható –gyel semmilyen maximális kerethossznál kisebb k-ra. (Pl. )
Ha E(x) páratlan számú tagot tartalmaz, akkor nem lehet x+1 többszöröse. Azaz, ha G(x) az x+1 többszöröse, akkor minden páratlan számú hiba felismerhető
Egy r ellenőrző bittel ellátott polinom-kód minden legfeljebb r hosszúságú csoportos hibát jelezni tud

## Slide 12: CRC a gyakorlatban
IEEE 802 által használt polinom az
Néhány jó tulajdonságai a fenti polinomnak:
  minden legfeljebb 32 bites hibacsomót képes jelezni,
  minden páratlan számú bitet érintő hibacsomót tud jelezni.
Peterson és Brown (1961)
Szerkeszthető egy egyszerű, léptető regiszteres áramkör az ellenőrző összeg hardverben történő kiszámítására és ellenőrzésére.

## Slide 13: Adatkapcsolati réteg
Szolgáltatás
  Adatok keretekre tördelése: határok a csomagok között
  Közeghozzáférés vezérlés (MAC)
  Per-hop megbízhatóság és folyamvezérlés
Interfész
  Keret küldése két közös médiumra kötött eszköz között
Protokoll
  Fizikai címzés (pl. MAC address, IB address)
Példák: Ethernet, Wifi, InfiniBand
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 14: Adatkapcsolati réteg
Funkciók:
  Adat blokkok (keretek/frames) küldése eszközök között
  A fizikai közeghez való hozzáférés szabályozása
Legfőbb kihívások:
  Hogyan keretezzük az adatokat?
  Hogyan ismerjük fel a hibát?
  Hogyan vezéreljük a közeghozzáférést (MAC)?
  Hogyan oldjuk fel vagy előzzük meg az ütközési helyzeteket?
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 15
Forgalomszabályozás

## Slide 16: Forgalomszabályozás
gyors adó lassú vevő problémája (elárasztás)
még hibamentes átvitel esetén se lesz képes a vevő kezelni a bejövő kereteket
Megoldási lehetőségek
  visszacsatolás alapú forgalomszabályozás (avagy angolul feedback-based flow control)
    engedélyezés
  Sebesség alapú forgalomszabályozás (avagy angolul rate-based flow control)
    protokollba integrált sebességkorlát
    az adatkapcsolati réteg nem használja

## Slide 17: Elemi adatkapcsolati protokollok
Feltevések
A fizikai, az adatkapcsolati és a hálózati réteg független folyamatok, amelyek üzeneteken keresztül kommunikálnak egymással.
Az A gép megbízható, összeköttetés alapú szolgálat alkalmazásával akar a B gépnek egy hosszú adatfolyamot küldeni. (Adatok előállítására sosem kell várnia A gépnek.)
A gépek nem fagynak le.
Adatkapcsolati fejrészben vezérlési információk; adatkapcsolati lábrészben ellenőrző összeg
Kommunikációs fajták
  szimplex kommunikáció – a kommunikáció pusztán egy irányba lehetséges
  fél-duplex kommunikáció – mindkét irányba folyhat kommunikáció, de egyszerre csak egy irány lehet aktív.
  duplex kommunikáció – mindkét irányba folyhat kommunikáció szimultán módon

## Slide 18: Korlátozás nélküli szimplex protokoll
a legegyszerűbb protokoll („utópia”)
A környezet
  mind az adó, mind a vevő hálózati rétegei mindig készen állnak;
  a feldolgozási időktől eltekintünk;
  végtelen puffer-területet feltételezünk;
  Az adatkapcsolati rétegek közötti kommunikációs csatorna sosem rontja vagy veszíti el a kereteket;
A protokoll
  résztvevők: küldő és vevő;
  nincs sem sorszámozás, sem nyugta;
  küldő végtelen ciklusban küldi kifele a kereteket folyamatosan;
  a vevő kezdetben várakozik az első keret megérkezésére, keret érkezésekor a hardver puffer tartalmát változóba teszi és az adatrészt továbbküldi a hálózati rétegnek

## Slide 19: Átvitel hiba nélkül és hibával

## Slide 20: Szimplex megáll-és-vár protokoll (stop-and-wait protocol)
A környezet
  mind az adó, mind a vevő hálózati rétegei mindig készen állnak;
  A vevőnek időre van szüksége a bejövő keret feldolgozására (nincs pufferelés és sorban állás sem);
  Az adatkapcsolati rétegek közötti kommunikációs csatorna sosem rontja vagy veszíti el a kereteket;
A protokoll
  résztvevők: küldő és vevő;
  küldő egyesével küldi kereteket és addig nem küld újat, még nem kap nyugtát a vevőtől;
  a vevő kezdetben várakozik az első keret megérkezésére, keret érkezésekor a hardver puffer tartalmát változóba teszi és az adatrészt továbbküldi a hálózati rétegnek, végül nyugtázza a keretet
Következmény: fél-duplex csatorna kell.

## Slide 21: Szimplex protokoll zajos csatornához
A környezet
  mind az adó, mind a vevő hálózati rétegei mindig készen állnak;
  A vevőnek időre van szüksége a bejövő keret feldolgozására (nincs pufferelés és sorban állás sem);
  Az adatkapcsolati rétegek közötti kommunikációs csatorna hibázhat (keret megsérülése vagy elvesztése);
A protokoll
  résztvevők: küldő és vevő;
  küldő egyesével küldi kereteket és addig nem küld újat, még nem kap nyugtát a vevőtől egy megadott határidőn belül, ha a határidő lejár, akkor ismételten elküldi az aktuális keretet;
  a vevő kezdetben várakozik az első keret megérkezésére, keret érkezésekor a hardver puffer tartalmát változóba teszi, leellenőrzi a kontroll összeget,
    ha nincs hiba, az adatrészt továbbküldi a hálózati rétegnek, végül nyugtázza a keretet;
    Ha hiba van, akkor eldobja a keretet és nem nyugtáz.
Következmény: duplikátumok lehetnek.

## Slide 22: Megáll-és-vár
Egyszerű de nem hatékony nagy távolságok és nagy sebességű hálózat esetén.
Küldhetnénk egymás után folyamatosan???

## Slide 23: Mi is a probléma?
Általában
Csomagvesztés esetén
ACK vesztés esetén

## Slide 24: Csatorna kihasználtság

## Slide 25: Alternáló-bit protokoll (ABP)
Megoldás: sorszámok használata
Mennyi sorszámra lesz szükség? elegendő
A protokoll (ARQ) – Alternáló-bit protokoll
résztvevők: küldő és vevő;
küldő egyesével küldi a sorszámmal ellátott kereteket (kezdetben 0-s sorszámmal) és addig nem küld újat, még nem kap nyugtát a vevőtől egy megadott határidőn belül:
  ha a nyugta megérkezik a határidőn belül, akkor lépteti a sorszámot mod 2 és küldi a következő sorszámmal ellátott keretet;
  ha a határidő lejár, akkor ismételten elküldi az aktuális sorsszámmal ellátott keretet;
a vevő kezdetben várakozik az első keret megérkezésére 0-s sorszámmal, keret érkezésekor a hardver puffer tartalmát változóba teszi, leellenőrzi a kontroll összeget és a sorszámot
  ha nincs hiba, az adatrészt továbbküldi a hálózati rétegnek, végül nyugtázza a keretet és lépteti a sorszámát mod 2;
  ha hiba van, akkor eldobja a keretet és nem nyugtáz.

## Slide 26: ABP

## Slide 27: ABP – Csatorna kihasználtság
Kihasználtság (η) a következő két elem aránya
  A csomag elküldéséhez szükséges idő (Tpacket)
  Az idő, ami a következő keret küldéséig eltelik
    Az ábrán: (Tpacket + d + Tack + d)
ABP esetén:
  η = Tpacket / (Tpacket + d + Tack + d)
Nagy propagációs idő esetén az ABP nem hatékony
Time

## Slide 28: Hogyan javítsunk a hatékonyságon?
A küldők egymás után küldik a kereteket
  Több keretet is kiküldünk, nyugta megvárása nélkül.
  Pipeline technika
ABP kiterjesztése
  Sorszámok bevezetésével
Time

## Slide 29: Csúszó-ablak protokollok 1/2
Alapok (általános)
Egy adott időpontban egyszerre több keret is átviteli állapotban lehet.
A fogadó keretnek megfelelő méretű puffert allokál.
A küldőnek legfeljebb , azaz ablak méretnyi, nyugtázatlan keretet küldése engedélyezett.
A keret sorozatbeli pozíciója adja a keret címkéjét. (sorozatszám)
Alapok (Fogadó)
A keret nyugtázója tartalmazza a következőnek várt keret sorozatszámát.
  kumulatív nyugta – Olyan nyugta, amely több keretet nyugtáz egyszerre. Például, ha a 2,3 és 4 kereteket is fogadnánk, akkor a nyugtát 5 sorszám tartalommal küldenénk, amely nyugtázza mind a három keretet.
A hibás kereteket el kell dobni.
A nem megengedett sorozatszámmal érkező kereteket el kell dobni.

## Slide 30: Csúszó ablak

## Slide 31: Példa 3-bites csúszó-ablak protokollra
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0
1
2
ACK 3
3
4
5
6
ACK 7
Küldő oldal
Fogadó
Közös csatorna

## Slide 32: Csúszó-ablak protokollok 2/2
Jellemzők (általános)
A küldő nyilvántartja a küldhető sorozatszámok halmazát. (adási ablak)
A fogadó nyilvántartja a fogadható sorozatszámok halmazát. (vételi ablak)
A sorozatszámok halmaza minden esetben véges.
  bites mező esetén: .
A adási ablak minden küldéssel szűkül, illetve nő egy nyugta érkezésével.
Jellemzők (gyakorlati alkalmazás esetén)
gyakorlatban kétirányú adatfolyamot kell kezelni (duplex csatorna)
  két különböző szimplex csatorna használata (két áramkör használata)
  egy csatorna használata (egy áramkör használata)
        piggybacking módszer– a kimenő nyugtákat késleltetjük, hogy rá tudjuk akasztani a következő kimenő adatkeretre (ack mező használata);

## Slide 33: Egybites csúszó-ablak protokoll állapotátmenetei
ellenőrzés
rendben
Környezet
A maximális ablak méret legyen 1.
Emlékeztetőül: két irányú adatforgalom lehetséges, azaz szimultán adás lehetséges.
A elkéri a datagrammot a hálózati rétegtől
B ellenőrzi a küldés helyességét
keretépítés,
küldés
B átadja az datagrammot a hálózati rétegnek
A nyugtát fogad és ellenőriz
nyugta küldése
(a hibátlan keret
sorszámával)
sorszám
rendben
sorszám
nincs rendben

## Slide 34: Pipelining
Eddig feltételeztük, hogy a keret vevőhöz való megérkezéséhez és a nyugta visszaérkezéséhez együttesen szükséges idő elhanyagolható.
  a nagy RTT a sávszélesség kihasználtságra hatással lehet
  Ötlet: egyszerre több keret küldése
  Ha az adatsebesség és az RTT szorzata nagy, akkor érdemes nagyméretű adási ablakot használni. (pipelining)
Mi van ha egy hosszú folyam közepén történik egy keret hiba?
  „visszalépés N-nel”, avagy angolul go-back-n
  „szelektív ismétlés”, avagy angolul selective-repeat

## Slide 35: „visszalépés N-nel” stratégia
Időzítési intervallum
Stratégia lényege
Az összes hibás keret utáni keretet eldobja és nyugtát sem küld róluk.
Mikor az adónak lejár az időzítője, akkor újraküldi az összes nyugtázatlan keretet, kezdve a sérült vagy elveszett kerettel.
Következmények
Egy méretű vételi ablakot feltételezünk.
Nagy sávszélességet pazarolhat el, ha nagy a hibaarány.
0
0
1
2
3
4
5
3
4
8
2
6
7
1
E
D
D
D
D
D
D
2
3
5
8
6
7
4
5
8
6
7
9

## Slide 36: „ szelektív ismétlés” stratégia
Stratégia lényege
A hibás kereteket eldobja, de a jó kereteket a hibás után puffereli.
Mikor az adónak lejár az időzítője, akkor a legrégebbi nyugtázatlan keretet küldi el újra.
Következmények
Javíthat a hatékonyságon a negatív nyugta használata. (NAK)
Egynél nagyobb méretű vételi ablakot feltételezünk.
Nagy memória igény, ha nagy vételi ablak esetén.
0
0
1
2
3
4
5
9
10
8
2
6
7
1
E
3
4
5
6
7
8
2
9
11
12
13
10
11
Időzítési intervallum

## Slide 37: Ethernet keret

## Slide 38
Közeg hozzáférés vezérlése
Media Access Control (MAC)

## Slide 39: Mi az a közeg hozzáférés ?
Ethernet és a Wifi is többszörös hozzáférést biztosító technológiák
  Az átviteli közegen több résztvevő osztozik
    Adatszórás (broadcasting)
  Az egyidejű átvitel ütközést okot
    Lényegében meghiúsítja az átvitelt
Követelmények a Media Access Control (MAC) protokolljaival szemben
  Szabályok a közeg megosztására
  Stratégiák az ütközések detektálásához, elkerüléséhez és feloldásához

## Slide 40: MAC alréteg
Eddigi tárgyalásaink során pont-pont összeköttetést feltételeztünk.
Most az adatszóró csatornát (angolul broadcast channel) használó hálózatok tárgykörével foglalkozunk majd.
  Kulcskérdés: Melyik állomás kapja a csatornahasználat jogát?
A csatorna kiosztás történhet:
  statikus módon (FDM, TDM)
  dinamikus módon
    verseny vagy ütközés alapú protokollok (ALOHA, CSMA, CSMA/CD)
    verseny-mentes protokollok (bittérkép-alapú protokollok, bináris visszaszámlálás)
    korlátozott verseny protokollok (adaptív fa protokollok)

## Slide 41: Statikus csatornakiosztás
Frekvenciaosztásos nyalábolás
N darab felhasználót feltételezünk, a sávszélet N egyenlő méretű sávra osztják, és minden egyes sávhoz hozzárendelnek egy felhasználót.
Következésképpen az állomások nem fogják egymást zavarni.
Előnyös a használata, ha fix számú felhasználó van és a felhasználók nagy forgalmi igényt támasztanak.
Löketszerű forgalom esetén használata problémás.
Időosztásos nyalábolás
N darab felhasználót feltételezünk, az időegységet N egyenlő méretű időrésre – úgynevezett slot-ra – osztják, és minden egyes réshez hozzárendelnek egy felhasználót.
Löketszerű forgalom esetén használata nem hatékony.

## Slide 42: Dinamikus csatornakiosztás
1. Állomás modell
  N terminál/állomás
  Annak a valószínűsége, hogy Δt idő alatt csomag érkezik λΔt, ahol λ az érkezési folyam rátája.
2. Egyetlen csatorna feltételezés
  Minden állomás egyenrangú.
  Minden kommunikáció egyazon csatornán zajlik.
  Minden állomás tud ezen küldeni és fogadni csomagot.
3. Ütközés feltételezés
  Ha két keret egy időben kerül átvitelre, akkor átlapolódnak, és az eredményül kapott jel értelmezhetetlenné válik.
  Ezt nevezzük ütközésnek.
4. Folytonos időmodell VS diszkrét időmodell
5. Vivőjel értékelés VS nincs vivőjel érzékelés

## Slide 43: Dinamikus csatornakiosztás
Használt időmodell
Kétféle időmodellt különböztetünk meg:
  Folytonos – Mindegyik állomás tetszőleges időpontban megkezdheti a küldésre kész keretének sugárzását.
  Diszkrét – Az időt diszkrét résekre osztjuk. Keret továbbítás csak időrés elején lehetséges. Az időrés lehet üres, sikeres vagy ütközéses.
Vivőjel érzékelési képesség
Az egyes állomások vagy rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal vagy nem.
  Ha nincs, akkor az állomások nem tudják megvizsgálni a közös csatorna állapotát, ezért egyszerűen elkezdenek küldeni, ha van rá lehetőségük.
  Ha van, akkor állomások meg tudják vizsgálni a közös csatorna állapotát a küldés előtt. A csatorna lehet: foglalt vagy szabad. Ha a foglalt a csatorna, akkor nem próbálják használni az állomások, amíg fel nem szabadul.
Megjegyzés: Ez egy egyszerűsített modell!
Time
Time

## Slide 44: Hogyan mérjük a hatékonyságot?
Átvitel [Throughput] (S)
  A sikeresen átvitt csomagok/keretek száma egy időegység alatt
Késleltetés [Delay]
  Egy csomag átviteléhez szükséges idő
Fairség [Fairness]
  Minden állomás egyenrangúként van kezelve

## Slide 45: Átvitel és terhelés
Terhelés (G)
  A protokoll által kezelendő csomagok száma egy időegység alatt (beérkező kérések)
  G>1: túlterhelés
  A csatorna egy kérést tud elvezetni
Ideális esetben
  Ha G<1, S=G
  Ha G≥1, S=1
  Ahol egy csomag kiküldése egy időegységet vesz igénybe.

## Slide 46: (Tiszta) ALOHA
Az algoritmust a 70-es években a Uni. of Hawaii fejlesztette
  Ha van elküldendő adat, akkor elküldi
  Alacsony költségű, nagyon egyszerű megoldás

## Slide 47: ALOHA
Topológia: broadcast rádió több állomással
Protokoll:
  Az állomások azonnal küldenek
  A fogadók minden csomagot nyugtáznak
  Nincs nyugta = ütközés, véletlen ideig vár, majd újraküld
A
B
C
Egyszerű, de radikális megoldás
Korábbi megoldások, mind felosztották a csatornát
  TDMA, FDMA, etc.
Kevés küldő esetére készült

## Slide 48: Teljesítmény elemzés -Poisson Folyam
A „véletlen érkezések” egyik ünnepelt modellje a sorban-állás elméletben a Poisson folyam.
A modell feltételezései:
  Egy érkezés valószínűsége egy rövid Δt intervallum alatt arányos az intervallum hosszával és nem függ az intervallum kezdetétől (ezt nevezzük memória nélküli tulajdonságnak)
  Annak a valószínűsége, hogy több érkezés történik egy rövid Δt intervallum alatt közelít a nullához.

## Slide 49: Teljesítmény elemzés –Poisson eloszlás
Annak a valószínűsége, hogy k érkezés történik egy t hosszú intervallum során:
ahol λ az érkezési ráta. Azaz ez egy egy-paraméteres modell, ahol csak λ-át kell ismernünk.

## Slide 50: Poisson Eloszlás példák

## Slide 51: ALOHA vizsgálata
Jelölés:
  Tf = keret-idő (feldolgozási, átviteli és propagációs)
  S: A sikeres keret átvitelek átlagos száma Tf idő alatt; (throughput)
  G: Tf idő alatti összes átviteli kísérletek átlagos száma
  D: Egy keret küldésre kész állapota és a sikeres átvitele között eltelt átlagos idő
Feltételezéseink
  Minden keret konstans/azonos méretű
  A csatorna zajmentes, hibák csak ütközések miatt történnek
  A keretek nem kerülnek sorokba az egyedi állomásokon
  Egy csatorna egy Poisson folyamként viselkedik

## Slide 52: ALOHA vizsgálata
Mivel S jelöli a „jó” átviteleket egy keret idő alatt és G jelöli az összes átviteli kísérletet egy keret idő alatt, így a következő összefüggést írhatjuk:
S = S(G) = G ´ (A „jó” átvitelek valószínűsége)
A sebezhetőségi idő egy keret sikeres átviteléhez: 2Tf
Azaz a „jó” átvitel valószínűsége megegyezik annak a valószínűségével, hogy a sebezhetőségi idő alatt nincs beérkező keret.

## Slide 53: ALOHA vizsgálata
t0
t0 + t
t0 + 2t
t0 + 3t
Ütközés – a kék keret elejével
van átfedés
Ütközés – a kék keret végével van átfedés
Sebezhetőség
Idő
Sebezhetőségi időintervallum a kékkel jelölt kerethez
t
Notes: 2

## Slide 54: ALOHA vizsgálata
Tudjuk, hogy:
Azaz most t = 2Tf és k = 0 (t legyen a seb. Idő, k=0, hogy ne érkezzen új keret a kék küldése során)

## Slide 55: ALOHA vizsgálata
S(G) = Ge-2G függvényt G szerint deriválva és az eredményt nullának tekintve az egyenlet megoldásával megkapjuk a maximális sikeres átvitelhez tartozó G értéket:
G = 0.5,
melyre S(G) = 1/2e = 0.18. Azaz a maximális throughput csak 18%-a a teljes kapacitásnak!!!
Notes: 2

## Slide 56: ALOHA vs TDMA
A TDMA esetén minden állomás vár a saját körére
  A várakozási idő arányos az állomások számával
Az Aloha esetén minden állomás azonnal küldhet
  Sokkal kisebb várakozási idő
  De sokkal kisebb csatorna kihasználtság
ALOHA Keret
ALOHA Keret
Idő
Sender A
Sender B
  Maximálisan a csatorna kapacitás kb. 18%-a érhető el
G
S(G)

## Slide 57
Köszönöm a figyelmet!