## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
9. Előadás: Hálózati réteg 2
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Lehetséges címzési struktúrák
Sík - Flat
  Pl. minden hosztot egy 48-bites MAC címmel azonosítunk
  A routernek minden hoszthoz kell bejegyzés a táblájába
    Túl nagy
    Túl nehéz karbantartani (hosztok jönnek, mennek )
    Túl lassú
Hierarchikus
  Címek szegmensekre bonthatók
  Egy szegmens egy adott szintű konkrét területet fed le
Notes: If time, show correlation between lookup speed and maximum line rate

## Slide 3: Példa: Telefonszámok
1-617-373-1234
West Village H
Room 256
Nagyon általános
Nagyon konkrét
West Village G
Room 1234
3278
Helyi frissítések

## Slide 4: IP cím
Minden hoszt és minden router az Interneten rendelkezik egy IP-címmel, amely a hálózat számát és a hoszt számát kódolja. (egyedi kombináció)
4 bájton ábrázolják az IP-címet.
Több évtizeden keresztül 5 osztályos címzést használtak: A,B, C, D és E.
32 bit
0
Hálózat
hoszt
1 0
Hálózat
hoszt
1 1 0
Hálózat
hoszt
1 1 1 0
többesküldéses cím
1 1 1 1
jövőbeni felhasználásra
A
B
C
D
E
Notes: 2^24 16,78 MILLIÓ (128 darab)
56 536 hoszt (16 384 darab)
256 hoszt (2 097 152 darab)

## Slide 5: IP cím
Az IP-t pontokkal elválasztott decimális rendszerben írják. Például: 192.168.0.1
Van pár speciális cím. Lásd az alábbiakban.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0..0
hoszt
Hálózat
1..1
0 1 1 1 1 1 1 1
(bármi)
Ez egy hoszt.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ez egy hoszt ezen hálózaton.
Adatszórás a helyi hálózaton.
Adatszórás egy távoli hálózaton.
Visszacsatolás.

## Slide 6: IP cím – alhálózatok
Az azonos hálózatban lévő hosztok ugyanazzal a hálózatszámmal rendelkeznek.
Egy hálózat belső felhasználás szempontjából több részre osztódhat, de a külvilág számára egyetlen hálózatként jelenik meg.
  Alhálózat (avagy angolul subnet)
Forrás: Tanenbaum

## Slide 7: IP cím – alhálózatok
Azonosítás
  alhálózati maszk (avagy angolul subnet mask) ismerete kell a routernek
    Két féle jelölés IP-cím jellegű vagy a fix pozíciók száma.
  A forgalomirányító táblázatba a router-eknél (hálózat,0) és (saját hálózat, hoszt) alakú bejegyzések.
  Ha nincs találat, akkor az alapértelmezett router felé továbbítják a csomagot.
Forrás: Tanenbaum
Notes: Az első típus megmondja, hogyan érhetők el a távoli hálózatok, a második pedig megmondja, hogyan érhetők el a helyi hosztok.

## Slide 8: IP cím – CIDR
IP címek gyorsan fogytak. 1996-ban kötötték be a 100.000-edik hálózatot.
  Az osztályok használata sok címet elpazarolt. (B osztályú címek népszerűsége)
Megoldás: osztályok nélküli környezetek közötti forgalomirányítás (CIDR).
  Például 2000 cím igénylése esetén 2048 méretű blokk kiadása.
Forgalomirányítás megbonyolódik:
  Minden bejegyzés egy 32-bites maszkkal egészül ki.
  Egy bejegyzés innentől egy hármassal jellemezhető: (ip-cím, alhálózati maszk, kimeneti vonal)
  Új csomag esetén a cél címből kimaszkolják az alhálózati címet, és találat esetén a leghosszabb illeszkedés felé továbbítják.
Túl sok bejegyzés keletkezik.
  Csoportos bejegyzések használata.

## Slide 9: CIDR címzés példa
Mi történik, ha a router egy 135.46.57.14 IP cím felé tartó csomagot kap?
/22-es cím esetén
10001011 00101110 00111001 00001110
AND 11111111 11111111 11111100 00000000
10001011 00101110 00111000 00000000
/23-es cím esetén
10001011 00101110 00111001 00001110
AND 11111111 11111111 11111110 00000000
10001011 00101110 00111000 00000000
Vagyis 135.46.56.0/22-as vagy 135.46.56.0/23-as bejegyzést kell találni, azaz jelen esetben a 0.interface felé történik a továbbítás.
Cím/maszk | Következő ugrás
135.46.56.0/22 | 0.interface
135.46.60.0/23 | interface
192.53.40.0/23 | 1.router
Alapértelmezett | 2.router
Kimaszkolás eredménye

## Slide 10: CIDR bejegyzés aggregálás példa
Lehet-e csoportosítani a következő bejegyzéseket, ha feltesszük, hogy a következő ugrás mindegyiknél az 1.router: 57.6.96.0/21, 57.6.104.0/21, 57.6.112.0/21, 57.6.120.0/21?
00111001 00000110 01100 000 00000000
00111001 00000110 01101 000 00000000
00111001 00000110 01110 000 00000000
00111001 00000110 01111 000 00000000
Azaz az (57.6.96.0/19, 1.router) bejegyzés megfelelően csoportba fogja a 4 bejegyzést.
Notes: itt

## Slide 11: Forgalomirányítási tábla példa
Notes: GATEWAY - Két különálló hálózat vagy hálózati szegmens közötti átjárást lehetővé tevő eszköz.

## Slide 12: NAT
Gyors javítás az IP címek elfogyásának problémájára. (hálózati címfordítás)
Alapelvek
Az internet forgalomhoz minden cégnek egy vagy legalábbis kevés IP-címet adnak. A vállalaton belül minden számítógéphez egyedi IP-címet használnak a belső forgalomirányításra.
A vállalaton kívüli csomagokban a címfordítást végzünk.
3 IP-címtartományt használunk:
  10.0.0.0/8, azaz 16 777 216 lehetséges hoszt;
  172.16.0.0/12, azaz 1 084 576 lehetséges hoszt;
  192.168.0.0/16, azaz 65 536 lehetséges hoszt;
NAT box végzi a címfordítást

## Slide 13: NAT
Hogyan fogadja a választ?
  A port mezők használata, ami mind a TCP, mind az UDP fejlécben van
  Kimenő csomagnál egy mutatót tárolunk le, amit beírunk a forrás port mezőbe. 65536 bejegyzésből álló fordítási táblázatot kell a NAT box-nak kezelni.
  A fordítási táblázatban benne van az eredeti IP és forrás port.
Ellenérvek: sérti az IP architekturális modelljét, összeköttetés alapú hálózatot képez, rétegmodell alapelveit sérti, kötöttség a TCP és UDP fejléchez, szöveg törzsében is lehet az IP, szűkös port tartomány
2
1
3
6
5
8
7
4
NAT
box
10.0.0.1
192.60.42.12

## Slide 14: IP Fragmentation – IP Fragmentáció (darabolás)
Probléma: minden hálózatnak megvan a maga MTU-ja
  MTU: Maximum Transmission Unit – lényegében a maximális használható csomag méret egy hálózatban
  DARPA/Internet alapelv: hálózatok heterogének lehetnek
  A minimális MTU nem ismert egy adott útvonalhoz
IP esetén: fragmentáció
  Vágjuk szét az IP csomagot, amikor az MTU csökken
  Állítsuk helyre a darabokból a csomagot a fogadó állomásnál
MTU = 2000
MTU = 4000
MTU = 1500
Datagram
Dgram1
Dgram2
1
2
3
4

## Slide 15: IP fejléc: 2. szó
Identifier (azonosító):
  egyedi azonosító minden IP datagramhoz (csomaghoz)
Flags (jelölő bitek):
  M flag, értéke 0, ha ez az utolsó darab/fragment, különben 1
Offset (eltolás):
  A darab/fragment első bájtjának pozíciója
Version
HLen
TOS
Datagram Length
0
8
16
24
31
4
12
19
Identifier
Flags
Offset
TTL
Protocol
Checksum
Source IP Address
Destination IP Address
Options (if any, usually not)
Data

## Slide 16: Példa
MTU = 2000
MTU = 4000
MTU = 1500
Data
Data
Data
IP Hdr
IP
IP
Hossz = 3820, M = 0
3800
20
Hossz = 2000, M = 1
Offset = 0
Hossz = 1840, M = 0
Offset = 1980
1980
20
1820
20
1980
+ 1820
= 3800

## Slide 17: Példa
MTU = 2000
MTU = 1500
Data
Data
IP
IP
Data
Data
IP
IP
Hossz = 2000, M = 1
Offset = 0
Hossz = 1840, M = 0
Offset = 1980
1980
20
1820
20
20
20
1480
500
Hossz = 520, M = 1
Offset = 1480
Hossz = 1500, M = 1
Offset = 0
Data
Data
IP
IP
20
20
1480
340
Hossz = 360, M = 0
Offset = 3460
Hossz = 1500, M = 1
Offset = 1980
1480
+ 500
= 1980

## Slide 18: IP csomag helyreállítása
A végponton történik
M = 0, akkor ebből a darabból tudjuk a teljes adatmennyiséget
  Hossz – IPHDR_hossz + Offset
  360 – 20 + 3460 = 3800
Kihívások:
  Nem sorrendben beérkező darabok
  Duplikátumok
  Hiányzó darabok
Memória kezelés szempontjából egy rémálom…
Data
IP
20
1480
Data
IP
20
500
Hossz = 520, M = 1, Offset = 1480
Hossz = 1500, M = 1, Offset = 0
Data
IP
20
1480
Data
IP
20
340
Hossz = 360, M = 0, Offset = 3460
Hossz = 1500, M = 1, Offset = 1980

## Slide 19: Fragmentáció
Az Internet esetén
  Elosztott és heterogén
    Minden hálózat maga választ MTU-t
  Kapcsolat nélküli datagram/csomag alapú protokoll
    Minden darab tartalmazza a továbbításhoz szükséges összes információt
    A darabok függetlenül kerülnek leszállításra, akár különböző útvonalon keresztül
  Legjobb szándék elve szerint (best effort)
    A router-ek és a fogadó is eldobhat darabokat
    Nem követelmény a küldő értesítése a „hibáról”
  A legtöbb feladat a végpontra hárul
    Csomag helyreállítása a darabokból

## Slide 20: Fregmantáció a valóságban
A fragmentáció költséges
  Memória és CPU költés a csomag visszaállításához
  Ha lehetséges, el kell kerülni
MTU felderítő protokoll
  Csomagküldés a “don’t fragment” flag bittel
  Folyamatosan csökkentjük a csomag méretét, amíg egy meg nem érkezik
  Lehetséges “can’t fragment” hiba egy routertől, ami közvetlenül tartalmazza az adott hálózatban használt MTU-t
Darabok kezelését végző router
  Gyors, specializált hardver megoldás
  Dedikált erőforrás a darabok kezeléséhez

## Slide 21
IPv6

## Slide 22: Fogyó IPv4 címek
Probléma: az IPv4 címtartomány túl kicsi
  232 = 4,294,967,296 lehetséges cím
  Ez kevesebb mint egy emberenként
A világ egy részén már nincs kiosztható IP blokk
  IANA az utolsó /8 blokkot 2011-ben osztotta ki
Régió | Regional Internet Registry (RIR) | Utolsó IP blokk kiosztása
Asia/Pacific | APNIC | April 19, 2011
Europe/Middle East | RIPE | September 14, 2012
North America | ARIN | 13 Jan 2015 (Projected)
South America | LACNIC | 13 Jan 2015 (Projected)
Africa | AFRINIC | 17 Jan 2022(Projected)

## Slide 23: IPv6
IPv6, 1998(!)-ban mutatták be
  128 bites címek
  4.8 * 1028 cím/ember
Cím formátum
  16 bites értékek 8 csoportba sorolva (‘:’-tal elválasztva)
  Minden csoport elején szereplő nulla sorozatok elhagyhatók
  Csupa nulla csoportok elhagyhatók , ekkor ‘::’
  2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
  2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329
  2001:db8::ff00:42:8329

## Slide 24: IPv6
Ki tudja a localhost IPv4 címét?
  127.0.0.1
Mi ez az IPv6 esetén?
  ::1

## Slide 25: IPv6 Fejléc
Az IPv4-nél látott kétszerese (320 bit vs. 160 bit)
Version
DSCP/ECN
Flow Label
0
8
16
24
31
4
12
19
Datagram Length
Next Header
Hop Limit
Source IP Address
Destination IP Address
Version = 6
Groups packets into flows, used for QoS
Ld. IPv4
Ld. Protocol mező az IPv4-nél
Ld. TTL az IPv4-nél
Ld. IPv4

## Slide 26: Különbségek az IPv4-hez képest
Számos mező hiányzik az IPv6 fejlécből
  Fejléc hossza – beépült a Next Header mezőbe
  Checksum – nem igazán használták már korábban se…
  Identifier, Flags, Offset
    IPv6 routerek nem támogatják a fragmentációt
    Az állomások MTU felderítést alkalmaznak
Az Internet felhasználás súlypontjainak megváltozása
  Napjaink hálózatai sokkal homogénebbek, mint azt kezdetben gondolták
  Azonban a routing költsége és bonyolultsága domináns

## Slide 27: Teljesítmény növekmény
Nincsenek ellenőrizendő kontrollösszegek (checksum)
Nem szükséges a fragmentáció kezelése a routerekben
Egyszerű routing tábla szerkezet
  A cím tér nagy
  Nincs szükség CIDR-re (de aggregáció szükséges)
  A szabványos alhálózat méret 264 cím
Egyszerű auto-konfiguráció
  Neighbor Discovery Protocol

## Slide 28: További IPv6 lehetőségek
Forrás Routing
  Az állomás meghatározhatja azt az útvonalat, amelyen a csomagjait továbbítani szeretné
Mobil IP
  Az állomások magukkal vihetik az IP címüket más hálózatokba
  Forrás routing használata a csomagok irányításához
Privacy kiterjesztések
  Véletlenszerűen generált állomás azonosítók
  Megnehezíti egy IP egy adott állomáshoz való kapcsolását
Jumbograms
  4Gb-es datagramok küldése

## Slide 29: Bevezetési nehézségek
IPv6 bevezetése a teljes Internet frissítését jelentené
  Minden router, minden hoszt
  ICMPv6, DHCPv6, DNSv6
2013: 0.94%-a a Google forgalmának volt IPv6 feletti
2015: ez 2.5%
IPv4
TCP, UDP, ICMP
HTTP, FTP, SMTP, RTP, IMAP, …
Ethernet, 802.11x, DOCSIS, …
Fiber, Coax, Twisted Pair, Radio, …

## Slide 30: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
IPv6 Adoption

## Slide 31: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
IPv6 Adoption
27.67%

## Slide 32: Átmenet IPv6-ra
Hogyan történhet az átmenet IPv4-ről IPv6-ra?
  Napjainkban a legtöbb végpont a hálózat széleken támogatja az IPv6-ot
    Windows/OSX/iOS/Android mind tartalmaz IPv6 támogatást
    Az itteni vezetéknélküli access point-ok is valószínűleg IPv6 képesek
  Az Internet magja a probléma
    IPv4 mag nem routolja az IPv6 forgalmat
Mag
Internet
Üzleti hálózat
Otthoni hálózat
IPv6 képes
IPv6 képes
Csak IPv4 :(
IPv6 Csomagok

## Slide 33: Átmeneti megoldások
Azaz hogyan routoljunk IPv6 forgalmaz IPv4 hálózat felett?
Megoldás
  Használjunk tunneleket az IPv6 csomagok becsomagolására és IPv4 hálózaton való továbbítására
  Számos különböző implementáció
    6to4
    IPv6 Rapid Deployment (6rd)
    Teredo
    …

## Slide 34
Routing 2. felvonás

## Slide 35: Újra: Internet forgalom irányítás
Az Internet egy két szintű hierarchiába van szervezve
Első szint – autonóm rendszerek (AS-ek)
  AS – egy adminisztratív tartomány alatti hálózat
  Pl.: ELTE, Comcast, AT&T, Verizon, Sprint, ...
AS-en belül ún. intra-domain routing protokollokat használunk
  Distance Vector, pl.: Routing Information Protocol (RIP)
  Link State, pl.: Open Shortest Path First (OSPF)
AS-ek között ún. inter-domain routing protokollokat
  Border Gateway Routing (BGP)
  Napjainkban: BGP-4

## Slide 36: AS példa
AS-1
AS-2
AS-3
Belső Routerek
BGP Routerek

## Slide 37: Miért van szükség AS-ekre?
A routing algoritmusok nem elég hatékonyak ahhoz, hogy a teljes Internet topológián működjenek
Különböző szervezetek más-más politika mentén akarnak forgalom irányítást (policy)
Lehetőség, hogy a szervezetek elrejtsék a belső hálózatuk szerkezetét
Lehetőség, hogy a szervezetek eldöntsék, hogy mely más szervezeteken keresztül forgalmazzanak
Egyszerűbb az útvonalak számítása
Nagyobb rugalmasság
Nagyobb autonómia/függetlenség

## Slide 38: AS számok
Minden AS-t egy AS szám (ASN) azonosít
  16 bites érték (a legújabb protokollok már 32 bites azonosítókat is támogatnak)
  64512 – 65535 más célra foglalt
Jelenleg kb. 40000 AS szám létezik
  AT&T: 5074, 6341, 7018, …
  Sprint: 1239, 1240, 6211, 6242, …
  ELTE: 2012
  Google 15169, 36561 (formerly YT), + others
  Facebook 32934
  Észak-amerkiai AS-ek  ftp://ftp.arin.net/info/asn.txt

## Slide 39: Inter-Domain Routing
A globális összeköttetéshez szükséges!!!
  Azaz minden AS-nek ugyanazt a protokollt kell használnia
  Szemben az intra-domain routing-gal
Milyen követelmények vannak?
  Skálázódás
  Rugalmas útvonal választás
    Költség
    Forgalom irányítás egy hiba kikerülésére
Milyen protokollt válasszunk?
  link state vagy distance vector?
  Válasz: A BGP egy path vector (útvonal vektor) protokoll

## Slide 40: Border Gateway Protocol
Általános
  AS-ek közötti (exterior gateway protocol).
  Eltérő célok vannak forgalomirányítási szempontból, mint az AS-eken belüli protokollnál.
  Politikai szempontok szerepet játszathatnak a forgalomirányítási döntésben.
  Néhány példa forgalomirányítási korlátozásra
    Ne legyen átmenő forgalom bizonyos AS-eken keresztül.
    Csak akkor haladjunk át Albánián, ha nincs más út a célhoz.
    Az IBM-nél kezdődő illetve végződő forgalom ne menjen át a Microsoft-on.
A politikai jellegű szabályokat kézzel konfigurálják a BGP-routeren.
A BGP router szempontjából a világ AS-ekből és a közöttük átmenő vonalakból áll.
Definíció
Két AS összekötött, ha van köztük a BGP-router-eiket összekötő él.

## Slide 41: Border Gateway Protocol
Hálózatok csoportosítása az átmenő forgalom szempontjából
  Csonka hálózatok, amelyeknek csak egyetlen összeköttetésük van a BGP gráffal.
  Többszörösen bekötött hálózatok, amelyeket használhatna az átmenő forgalom, de ezek ezt megtagadják.
  Tranzit hálózatok, amelyek némi megkötéssel, illetve általában fizetség ellenében, készek kezelni harmadik fél csomagjait.
Jellemzők
A BGP router-ek páronként TCP-összeköttetést létrehozva kommunikálnak egymással.
A BGP alapvetően távolságvektor protokoll, viszont a router nyomon követi a használt útvonalat, és az útvonalat mondja meg a szomszédjainak.
Notes: ITTStub; multiconnected; transit
Biztonságosabb a tcp és elrejti az érintett hálózatok topológiáját

## Slide 42: BGP egyszerűsített működése
Munkamenet létrehozása a TCP 179-es portján
Aktív útvonalak kicserélése
Folyamatos frissítések cseréje
AS-1
AS-2
BGP Munkamenet

## Slide 43: Border Gateway Protocol
E
A
B
F
I
J
C
D
H
G
A F által a szomszédjaitól kapott D-re vonatkozó információ az alábbi:
  B-től: „Én a BCD-t használom”
  G-től: „Én a GCD-t használom”
  I-től: „Én a IFGCD-t használom”
  E-től: „Én a EFGCD-t használom”
Notes: Pontozza az útvonalakat (végtelen értéket rendel a politikailag inkorrekt útvonalakhoz)
A pontozó nem a bgp része, hanem szabadon konfigurálható
Végtelenségig számolást az út ismeretével oldja fel.

## Slide 44: BGP kapcsolatok
Customer
Provider
Customer pays provider
Peer 1
Peer 2
Peer 3
Peers do not pay each other
Peer 2 has no incentive to route 1 3
Customer
Customer
Provider
$

## Slide 45: Tier-1 ISP Peering
AT&T
Centurylink
XO Communications
Inteliquent
Verizon Business
Sprint
Level 3

## Slide 46: Tier-1 ISP Peering
AT&T
Centurylink
XO Communications
Inteliquent
Verizon Business
Sprint
Level 3
Azaz egy tier 1 hálózat üzemelteltése nem is olyan egyszerű…
Csak annyi dolgod van, hogy minden tier 1 hálózat üzemeltetőt rávegyél, hogy legyen a peer-ed!
(nem túl könnyű )

## Slide 48: Útvonalvektor protokoll Path Vector Protocol
AS-útvonal: AS-ek sorozata melyeken áthalad az útvonal
  Hasonló a távolságvektorhoz, de további információt is tartalmaz
Hurkok, körök detektálása és külnböző továbbítási politikák alkalmazása
  Pl. válaszd a legolcsóbb/legrövidebb utat
Routing a leghosszabb prefix egyezés alapján
110.10.0.0/16
AS 1
AS 2
130.10.0.0/16
AS 3
120.10.0.0/16
AS 4
AS 5
120.10.0.0/16: AS 2  AS 3  AS 4
130.10.0.0/16: AS 2  AS 3
110.10.0.0/16: AS 2  AS 5

## Slide 49: Útvonalvektor protokoll Path Vector Protocol
A távolságvektor protokoll kiterjesztése
  Rugalmas továbbítási politikák
  Megoldja a végtelenig számolás problémáját
  Útvonalvektor: Célállomás, következő ugrás (nh), AS útvonal
Ötlet: a teljes útvonalat meghirdeti
  Távolságvektor: távolság metrika küldése célállomásonként
  Útvonalvektor: a teljes útvonal küldése célállomásonként
3
2
1
d
“d: path (2,1)”
“d: path (1)”
data traffic
data traffic

## Slide 50: Rugalmas forgalomirányítás
Minden állomás hely/saját útválasztási politikát alkalmaz
  Útvonal kiválasztás: Melyik útvonalat használjuk?
  Útvonal export: Melyik útvonalat hirdessük meg?
Példák
  A 2. állomás által preferált útvonal: “2, 3, 1” (nem a “2, 1”)
  Az 1. állomás nem hagyja, hogy a 3. állomás értesüljön az “1, 2” útvonalról
2
3
1

## Slide 51: Shortest AS Path != Shortest Path
Source
Destination
?
?
4 hops
4 ASs
9 hops
2 ASs

## Slide 52: Hot Potato Routing
Destination
Source
?
?
Pick the next hop with the shortest IGP route

## Slide 53: Importing Routes
From Provider
From Peer
From Peer
From Customer
ISP Routes

## Slide 54: Exporting Routes
To Customer
To Peer
To Peer
To Provider
Customers get all routes
Customer and ISP routes only
$$$ generating routes

## Slide 55: BGP
IGP
A határ-routerek is beszélik az IGP-t
eBGP
eBGP
iBGP
iBGP

## Slide 56: IGB – iBGP – eBGP
eBGP: Routing információk cseréje autonóm rendszerek között
IGP: útválasztás egy AS-en belül belső célállomáshoz
iBGP: útválasztás egy AS-en belül egy külső célállomáshoz
Cél állomás
1. eBGP
AS A
AS B
1. eBGP – A megismeri az útvonal a célhoz, ehhez eBGP-t használunk
2. iBGP – A-ban levő router megtanulja a célhoz vezető utat az iBGP segítségével (a köv. ugrás a határ router)
3. IGP – IGP segítségével eljuttatja a csomagot az A határrouteréig
2. iBGP
3. IGP

## Slide 57: Forrás: wikipedia

## Slide 58
Köszönöm a figyelmet!